Введение

Разработка генерального плана сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан и муниципальным контрактом, заключенным между ГУП Институт «Башагропромпроект» и администрацией МР Шаранский район, а также в соответствии с «Градостроительным кодексом РФ» №190-ФЗ, федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Постановлением Правительства  РБ от 21 октября 2009 года № 391 «О Республиканской целевой программе «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы».

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и строительства.

Основанием для разработки настоящего генерального плана является задание на разработку генерального плана сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет МР Шаранский район.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с максимально возможным ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Прослежены демографические процессы, возможное увеличение численности населения за счет внешней миграции и его естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет разработан на съемке, выполненной ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2013 году.

Цели и задачи проекта

Генеральный план является конкретной моделью территориального развития сельского поселения до 2033 г.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Цель работы – создание действенного инструмента управления развитием территории Нижнеташлинского сельского поселения в соответствии с федеральным и республиканским законодательством.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения Нижнеташлинский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2023 год, расчетный срок – 2033 год.

Использованная проектная документация

1. «Схема территориального планирования муниципального района Шаранский район РБ», выполненная ЗАО Проектный институт «Башкиргражданпроект», Уфа 2012 г.

Использованные программные мероприятия

- «Программа инвестиционного развития муниципального района Шаранский район на период 2009-2020 гг.», утвержденный главой администрации МР Шаранский район РБ, в марте 2009 года;

- Паспорта территорий населенных пунктов с. Верхние Ташлы, с. Нижние Ташлы, с. Новоюзеево Нижнеташлинского сельского поселения.

Глава I. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий Нижнеташлинского сельского поселения с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития сельского поселения предложены  следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- создание зон комфортного отдыха;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Также, одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на первую очередь строительства (до 2023 г) и на расчётный срок (до 2033 г).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития села Нижние Ташлы в качестве центра сельского поселения, населенных пунктов: Новоюзеево, Верхние Ташлы в качестве развивающихся селитебных территорий;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса поселения, а именно - планировочного, транспортного, технического, рекреационного;

- проектирование перспективного развития поселения, органичное развитие сложившегося каркаса, реконструкция и развитие периферийных зон;

Прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения;

  - увеличение средней жилищной обеспеченности на первую очередь до 25,6 кв.м общей площади на 1 человека, до 30 кв.м с учетом увеличения населения на расчетный срок (до 2033 г).

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов (с выносом производственных и других зон);

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны.

Характер территориального развития населенных пунктов сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет, определяющий их архитектурно-планировочную и объемно-пространственную организацию, отражает различную степень урбанизации земель населенных пунктов:

- высокая плотность новой жилой и общественно-деловой застройки предложена для с. Нижние Ташлы, являющегося административным центром сельского поселения с развитием территории в северном и южном направлении от села.

- застройка территории индивидуальными жилыми домами в западном направлении от границ с. Верхние Ташлы;

- объединение границ, а так же увеличение жилых территорий населенных пунктов Верхние Ташлы и Нижние Ташлы, за счет застройки индивидуальными жилыми домами внутри современных границ и за его пределами.

с. Нижние Ташлы находится в южной части земель сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет и является административным центром сельского поселения. Территория села представляет собой единое планировочное образование, примыкающее к автомобильной дороге регионального значения Бакалы-Белебей, обеспечивающей связь населенных пунктов сельского поселения с автодорогой федерального значения. В связи с наличием ограничений для развития территории населенного пункта в существующих границах, развитие селитебной территории предусмотрено в следующих направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- создание на расчетный срок в северном и южном направлении от села отдельных микрорайонов, состоящих из индивидуальных домов и объектов обслуживания.

- создание санитарно-защитной зоны в виде естественных насаждений от действующих коммунально-бытовых и промышленных зон в центральной части села.

Также южнее существующей общественной застройки в прибрежной зоне реки Кугарчибуляк проектом предлагается создание рекреационной зоны.

Для желающих организовать КФХ или промышленное производство должны выделяться участки вне селитебной территории населенного пункта.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предлагается  создать на территории новых селитебных зон – жилых кварталов к югу и северу от населенного пункта - свои подцентры обслуживания, размещенные в отдельно стоящих общественных зданиях, обеспечивающих необходимый комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующий нормативам (согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»).

По новым проектируемым улицам предусматриваются пешеходные связи между жилыми кварталами, новым общественным подцентром, а также зелеными зонами отдыха.

Существующая емкость объектов социально-культурного назначения ниже нормативного, поэтому проектом предусматривается реконструкция существующих объектов, до нормативных показателей на перспективное население.

с. Верхние Ташлы расположено у западной границы административного центра сельского поселения с. Нижние Ташлы, в 900 м западнее от автодороги Бакалы - Белебей. Территория села ограничена с восточной стороны водоохранной зоной от реки Кугарчибуляк, с северной стороны санитарно-защитной зоной от месторождения нерудного сырья и.

Объекты обслуживания населения в населенном пункте представлены: магазинами общей торговой площадью 65,0 м2. На расчетный срок реализации генерального плана села, на проектируемой территории размещен торгово-бытовой комплекс (ТБК), в составе которого: магазин товаров повседневного спроса, аптека и предприятия бытового обслуживания. Функции образования осуществляет общеобразовательная школа села Нижние Ташлы проектной вместимостью 160 мест, что является достаточным для обеспечения проектного населения сельского поселения в местах в общеобразовательных учреждениях.

с. Новоюзеево расположено в 6 км к северу-западу от административного центра сельского поселения с. Нижние Ташлы. Территория села ограничена с восточной стороны водоохранной зоной от реки Сюнь, с северной, западной и восточной сторон санитарно-защитной зоной от нефтяных месторождений. Территория села не требует расширения, проектируемые селитебные территории располагаются в существующих границах населенного пункта.

Объекты обслуживания населения в населенном пункте представлены: магазинами общей торговой площадью 131,0 м2, детским ясли-садом, проектной вместимостью 24 места. На расчетный срок реализации генерального плана села, на территории села размещен магазин смешанной торговли, в составе которого размещается аптека. Функции образования осуществляет общеобразовательная школа, проектной вместимостью 70 мест, что является достаточным для обеспечения проектного населения сельского поселения в местах в общеобразовательных учреждениях.

На листах ГД – 2, 5, 6 тома III «Графическая документация», в М 1:25000 и М 1:5000, указаны территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку всех населенных пунктов сельского поселения. Резервные территории жилой застройки представлены индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками, принятыми проектом и согласованными с Администрацией сельского поселения. Размеры участков в населенных пунктах варьируются от 0,15 до 0,20 га.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохранной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитных зонах.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенных пунктов заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан».

1.2. Функциональное зонирование территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории сельского поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития сельского поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы возможного использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселение Нижнеташлинский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной и, возможно, производственной зон, и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. Для Шаранского района, и, в частности, Нижнеташлинского сельсовета, расположены в границах населенных пунктов на территориях, свободных от застройки, лесонасаждений и водных объектов. На них также отображены объекты агропромышленного комплекса.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий - включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Исторически сложившуюся планировку населенных пунктов на территории сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет целесообразно развивать линейно-узловым (с. Нижние Ташлы, с. Верхние Ташлы, с. Новоюзеево) способам. Динамика соотношения земель– некоторое сокращение земель сельскохозяйственного использования с 3671,22 га до 3515,89 га с одновременным переводом части земель сельскохозяйственного использования в категорию земель населенных пунктов (160,0 га). Земли населенных пунктов увеличиваются с 260,0 га до 420,0 га. Увеличиваются территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зона дорог, рекреационная зона. Также увеличена зона «прочие земли» в составе земель населенных пунктов.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам (на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон:

Ж – жилые

Д – общественно-деловые

П – производственные

У – инженерно-транспортной инфраструктуры

Р – рекреационные

С- земли специального назначения

Пр. – прочие

табл. № 1

| Населенные пункты | Площадь терр., га сущ/р.с | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | Пр. |
| с. Нижние Ташлы | 126,2 | 73,5 | 2,8 | 4,4 | 13,8 | 5,23 | 1,8 | 24,6 |
|  | 225,8 | 105,5 | 3,6 | 4,4 | 26,4 | 47,8 | 1,8 | 37,3 |
| с. Верхние Ташлы | 90,3 | 37,4 | 0,28 | 9,9 | 7,6 | 3,0 | 1,8 | 30,3 |
|  | 146,0 | 54,1 | 0,52 | 9,9 | 15,9 | 22,6 | 1,8 | 41,1 |
| с. Новоюзеево | 43,5 | 19,7 | 1,9 | 0,9 | 8,9 | 0,6 | - | 14,4 |
|  | 48,2 | 23,1 | 2,0 | 0,9 | 8,9 | 0,6 | - | 12,7 |
| Итого | 260 | 130,6 | 4,9 | 15,2 | 27,4 | 8,8 | 3,6 | 69,3 |
|  | 420 | 181,7 | 6,1 | 15,2 | 51,2 | 71 | 3,6 | 91,1 |

Из приведенного баланса по населенным пунктам сельского поселения видно, что по проекту наибольший процент территории (43,3 %) будет занимать жилая зона, застроенная различными типами жилых домов, далее - функциональная зона «прочие» (21,4 %), затем рекреационная зона (16,9 %). На четвертом месте располагается зона дорог (12,2 %), далее производственная зона (3,6 %).с размещением объектов инженерной инфраструктуры. На пятом месте расположилась общественная зона (1,45 %) в состав которой входят как территории с размещением объектов культурно - бытового обслуживания населения периодического спроса, так и территории многофункциональной общественно - деловой застройки. На шестом месте находятся земли специального назначения (0,85 %).

Территориальный баланс сельского поселения Нижнеташлинский

сельсовет по категориям земель

табл. № 2

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное Состояние (на 2013 г) | Расчетный срок (до 2033 г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в административных границах | га | 5993,58 | 5993,58 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | -«- | 1109,5 | 1109,5 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | -«- | 23,29 | 23,29 |
| 3 | Земель водного фонда | -«- | 549,03 | 543,03 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | -«- | 3671,22 | 3515,89 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | -«- | 104,76 | 124,76 |
| 7 | земли населенных пунктов, в т. ч.: | -«- | 394,38 | 529,71 |
|  | жилых зон | га / % | 148,8/37,7 | 225,3/42,5 |
| 8 | Земель спец. назначения | га | 3,9 | 4,2 |
| 9 | Прочих земель в с.п. | -«- | 137,5 | 137,2 |

1.2.1. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте, являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории, каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов, в природном пространстве и структуре, отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон  включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Вся жилая зона - зона усадебной жилой застройки – с принятыми размерами приусадебных участков 0,20 га - 0,25 га для населенных пунктов сельского поселения (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии с Республиканскими НГП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития населенных пунктов сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения. На расчетный срок реализации генерального плана в сельском поселении будет проживать 2884 чел. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (и человека) определяются объемы и виды строительства.

1.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими, исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах (с. Нижние Ташлы, с Верхние Ташлы, с. Новоюзеево).

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой,  общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона с. Нижние Ташлы представлена:

- реконструируемой до 235 учащ. мест существующей общеобразовательной школой;

- проектируемой общеобразовательной школой на 232 учащ. места, включающей в себя детский сад на 70 мест;

- реконструируемым до 160 мест существующим детским садом;

- проектируемым детским садом на 70 мест;

- существующим  сельским домом культуры на 150 мест;

- проектируемым сельским культурным центром, в составе которого: клуб на 403 места, отделение банка на 1 опер. место;

- существующей администрацией сельского поселения;

- проектируемым торгово-бытовым комплексом (ТБК), в составе которого: магазин торговой площадью 273,5 кв.м., предприятия бытового обслуживания на 6 рабочих мест, аптека на 12,0 м2 торговой площади и кафе на 25 посадочных мест;

- проектируемым магазином смешанной торговли на 50,0 м2 торговой площади, в составе которого аптека на 20 м2 торговой площади;

- проектируемым магазином ТПС на 200,0 м2  торговой площади;

- существующим отделением почты на 2 рабочих места в составе сельского дома культуры (СДК);

- существующей библиотекой на 13,0 тыс. томов, располагающейся в одном здании с сельским домом культуры (СДК);

- существующим ФАПом, располагающемся в одном здании с сельским домом культуры (СДК);

- существующим ветеринарным участком, находящимся в здании сельского дома культуры (СДК);

- существующими магазинами общей торговой площадью 155,3 м2.

Общественно-деловая зона села Верхние Ташлы представлена:

- существующими магазинами общей торговой площадью 65,0 м2;

- проектируемым торгово-бытовым комплексом (ТБК), в составе которого: магазин торговой площадью 138,0 кв.м., предприятия бытового обслуживания на 2 рабочих места, аптека на 8,0 м2 торговой площади.

Общественно-деловая зона с. Новоюзеево представлена:

- существующей общеобразовательной школой на 70 учащихся;

- существующим сельским домом культуры на 80 мест;

- существующим ФАПом, располагающимся в одном здании с сельским домом культуры (СДК);

- проектируемым магазином смешанной торговли на 24 м2 торговой площади, в составе которого аптека на 3 м2 торговой площади;

- существующими магазинами общей торговой площадью 131,0 м2.

Разрешенные виды использования территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательные и административные учреждения, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

1.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов; прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах; зеленых зон (скверов, бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования – это насаждения при детских садах и школах, насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения – озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории поселения.

В селе Нижние Ташлы существующая рекреационная зона представлена лесными массивами, окружающими село. Во всех проектируемых кварталах и группах жилых домов в населенных пунктах сельского поселения планируется организация островков зеленых насаждений вблизи общественной застройки.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни - улучшение качества физического воспитания населения.

На территории лесных участков предлагается организовать прогулочно-дорожную сеть рекреационной зоны в комплексе с открытыми спортивными площадками.

1.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Практически все существующие производственные зоны в населенных пунктах сельского поселения действуют и являются градообразующими предприятиями сельского поселения, к ним относятся МТФ, МТМ, складской сектор ООО «Мирас». В 2-х км от южной границы с. Новоюзеево распологается заброшенная производственная зона, проектом предусматривается резервация данной территории под Агропромышленный комплекс. Для размещения новых высокотехнологичных производств с учетом санитарно-защитной зоны от этих объектов до жилой застройки. Их площади не должны входить в существующие границы сел и деревень, а новые территории для КФХ будут выделяться за границами населенных пунктов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

– максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенного пункта;

– развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

– обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий (МТФ более 100 голов включительно, пилорам, машино-тракторных мастерских и пасек местных жителей, зернотоков и сенохранилищ). Дополнительно резервируются новые производственные площадки за границами населенных пунктов (Агропромышленный комплекс, и фермерское хозяйство).

В отношении жилой застройки, прилегающей к сохраняемым в жилой зоне промышленным предприятиям, генпланом устанавливается зона строгого строительного режима.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая, пищевая и строительная отрасль. Планируемая категория вредности – III - V класс с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон от 50 до 300 метров.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, или увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств, с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях, планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем, в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию поселения.

1.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие подзоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ;

- зона скотомогильников.

Зона объектов размещения отходов потребления.

В соответствии с проектом «Схема территориального планирования муниципального района Шаранский район», г. Уфа 2012 г, сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет должен осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах на полигон твердых бытовых отходов. В связи с тем, что старый полигон ТБО был переполнен и его месторасположение не соответствовало требованиям санитарных норм, на основании результатов анализа экологической ситуации по постановлению главы администрации данного муниципального района было принято решение о строительстве нового полигона ТБО.

Участок под строящийся полигон располагается на землях Шаранского сельсовета в 1,7 км южнее с. Шаран, с правой стороны автодороги Шаран-Мещерево.

Основными элементами полигона являются участок складирования, хозяйственная зона и подъездная автодорога.

В хозяйственной зоне расположены административно-бытовой корпус, противопожарный резервуар, резервуар хозяйственно-бытовых стоков, трансформаторная станция, уборная, ванна дезинфекции колес и площадка хранения съемных элементов проездов по участку складирования.

Участок  полигона ограждается  металлической оградой из сетчатых панелей по железобетонным столбам высотой 2,12 м. Общая площадь полигона ТБО – 39 550 м2, вместимость I очереди – 30900 м3 отходов. Нормативный срок эксплуатации – 23 года.

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды»

Зона кладбищ

Сельские кладбища относятся к V классу. Санитарно - защитная зона от сельских кладбищ - 50 метров. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

В границах сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет расположены 3 действующих кладбища, общая площадь свободных территорий кладбищ составляет – 1,0 га.

Площадь территорий сельского поселения, используемая непосредственно под захоронения, составит 1,65 га.

Территории сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

При размещении кладбищ должны учитываться следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

1.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов – земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования.

1.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (лист ГП – 1, том III «Графическая документация») в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

1.3. Организация системы расселения. Прогноз численности населения. Изменение структуры занятости

1.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Проектные предложения по системе расселения разработаны с учетом сложившейся системы расселения, обусловленной как природными условиями, так и экономическими связями.

По данным администрации сельского поселения фактическая численность населения сельского поселения на 2013 год составляет 982 человека.

Для разработки проектных предложений за основу принят благоприятный прогноз развития района. Предложения в развитии различных областей деятельности направлены на стабилизацию и рост численности населения до 2,884 тыс. человека; в основном за счёт роста численности крупных населенных пунктов сельского поселения с наибольшей численностью населения.

В основу проектной системы расселения положен принцип максимального сохранения сложившейся сети сельских поселений. Проектируемая (реконструируемая) транспортная сеть призвана более активно включать население сельского поселения в экономическую, социальную, культурную жизнь района и республики и обеспечить выходы на внешние транспортные артерии.

Переход к многообразию форм ведения сельского хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, включающих одну или несколько семей, поможет обеспечить жизнеспособность населенных пунктов численностью 20 – 30 человек. Снятие ограничений в жилищном строительстве во всех типах сельских населенных пунктов, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать решению социальной проблемы закрепления кадров на селе.

Второй принцип, положенный в систему расселения, заключается в том, что каждый населенный пункт рассматривается как часть создаваемой групповой системы расселения, т.е. вовлечен в иерархическую систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволит сельскому населению независимо от места жительства получить относительно равноценные возможности в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания.

Исходя из сложившейся и развивающейся деятельности предприятий, настоящим проектом предлагается создание групповой системы расселения в границах сельского поселения.

Первый уровень - местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельсоветов. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты. Все населенные пункты, входящие в местную систему должны быть связаны между собой удобным транспортным сообщением, радио и телефонной связью. Транспортная доступность до центра местной системы должна составлять 15 – 20 минут.

Прогнозирование ожидаемой численности населения по естественному и механическому приросту:

Нр – прогнозируемая численность населения, чел.;

Нф – фактическая численность населения, чел.;

Р   – коэффициент среднегодового естественного прироста населения, %;

К –  коэффициент среднегодового изменения численности населения в процессе миграции;

Т    – расчетный период прогноза, число лет.

Численность населения на расчетный срок

тыс. чел.

Расчет численности населения методом трудового баланса

100хА

Н = ---------------------------------- , где

Т – а – n – b + m - В

Н – перспективная численность населения;

A – перспективная абсолютная величина градообразующей группы;

Т – перспективный удельный вес населения в трудоспособном возрасте;

а – население трудоспособного возраста, занятое в личном подсобном хозяйстве;

n – учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся  с отрывом от производства;

b – неработающие инвалиды труда в трудоспособном возрасте;

m – работающие пенсионеры;

В – обслуживающая группа населения

А = 68 чел. (на 1.06.2013 г.),

Градообразующая группа по сельскому поселению составляет:

200 чел. (на расчетный срок) за вычетом наемных рабочих из других регионов Республики Башкортостан.

0,200 х 100

Нрасч.ср. = ------------------------------------------------ = 2,884 тыс. чел.

58,0-18,9-16,86-4,8+6,53-17,04

Проектом принята следующая численность населения:

на расчетный срок		 - 2,884 тыс. человека.

В сельском поселении развивается местная система расселения со следующими населенными пунктами и численностью населения к концу расчетного срока:

1. с. Нижние Ташлы – 2,265 тыс. человек;

2. с. Верхние Ташлы – 0,459 тыс. человек;

3. с. Новоюзеево – 0,160 тыс. чел.

Цель создания местных систем – приближение учреждений обслуживания к местам проживания людей, расширение сфер общения жителей.

Предложенная проектная система расселения положена в основу организации системы культурно-бытового обслуживания населения района и ставит своей задачей максимально приблизить и рассредоточить учреждения обслуживания постоянного и периодического пользования и сделать доступными для всех жителей учреждения обслуживания эпизодического пользования.

Центр сельского поселения – с. Нижние Ташлы развивается как административно-хозяйственный, транспортный подцентр района функцией культурно-бытового обслуживания и социальной защиты населения.

Населенные пункты, находящиеся вблизи рекреационной зоны реки Сюнь:. Верхние Ташлы и Нижние Ташлы будут связаны с развитием рекреационной функции территории и созданием современного комплекса туристических услуг, соответствующего современным стандартам.

На территории сельского поселения на новых территориях зон жилой застройки проектом предлагается развитие жилищного строительства с застройкой одноквартирными жилыми домами усадебного типа с приусадебными участками не более 0,20 гектара.

Территория в проектируемых границах населенных пунктов

табл. № 3

| Наименование населенного пункта | Сущ. территория населенного пункта.,га | Итого в границах населенного пункта на расч. срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Нижние Ташлы | 126,2 | 225,8 |
| с. Верхние Ташлы | 90,3 | 146,0 |
| с. Новоюзеево | 43,5 | 48,2 |
| Итого | 260 | 420 |

Распределение населения по населенным пунктам, человек

табл. № 4

| №№ | Наименование | Сущ. на 01.01.2013 | Расч.срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Нижние Ташлы | 551 | 2265 |
| 2 | с. Верхние Ташлы | 294 | 459 |
| 3 | с. Новоюзеево | 137 | 160 |
| Итого | 982 | 2884 |

Цели и задачи данного положения о территориальном планировании направлены также на осуществление программных мероприятий, в числе которых: ускорение социально-экономического развития Шаранского района и увеличение основных показателей его экономического развития в 2 – 2,5 раза. В перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, в стройиндустрии, в сфере отдыха и туризма, в сфере обслуживания предполагается значительное увеличение дополнительных рабочих мест.

Трудовые ресурсы, занятые в экономике сельского поселения

табл. № 5

| № пп | Вид деятельности | Численность кадров, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сущ.на 2013 г. | Расч.срок 2033 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего населения сельского поселения | 982 | 2884 |
| 1 | Трудовые ресурсы | 559 | 1644 |
|  | Занято в экономике | 121 | 355 |
| 1.1 | Градообразующая группа | 68 | 200 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Промышленность | - | - |
|  | Лесное хозяйство | - | 10 |
|  | Строительство | - | 2 |
|  | Внешний транспорт и связь | - | 3 |
|  | Сельское хозяйство | 68 | 185 |
|  | Высшие и средне-специальные учебные заведения (педагогический и обслуживающий персонал) | - | - |
| 1.2 | Обслуживающая группа | 53 | 155 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Торговля и общественное питание | 11 | 31 |
|  | Образование, дошкольные учреждения, культура | 31 | 90 |
|  | Здравоохранение и социальное обеспечение, физкультура и спорт | 6 | 15 |
|  | Культура | 5 | 7 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | - | 1 |
|  | Финансовые учреждения | - | 1 |
|  | Бытовое обслуживание | - | 7 |
|  | Другие учреждения обслуживания поселкового значения | - | 3 |
| 2 | Трудовые ресурсы, не участвующие в общественном производстве | 438 | 1289 |
|  | Учащиеся в возрасте 16 лет и старше обучающиеся с отрывом от производства | 48 | 128 |
|  | Трудоспособное население, занятое в личном подсобном хозяйстве | 390 | 1161 |
|  | Трудоспособное население, занятое в домашнем хозяйстве | - | - |
| 3 | Численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте | 3 | 10 |
| 4 | Численность неработающих пенсионеров | 258 | 721 |

Примечание: В градообразующую группу включено население, занятое на промышленных предприятиях, в том числе – легкой промышленности; в сельском хозяйстве, строительно-монтажных организациях, на предприятиях внешнего транспорта; а также работники административных, общественных, хозяйственных учреждений и предприятий обслуживания республиканского и районного значения.

1.3.2. Жилищное строительство

Объемы жилищного строительства сельского поселения рассчитаны согласно жилищной обеспеченности по каждому населенному пункту. Существующая средняя по сельскому поселению жилищная обеспеченность составляет 23,4 кв. метра на человека. Освоение территории населенных пунктов сельского поселения в целях жилищного строительства в последние годы велось за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства с приусадебными участками.

Основным принципом расчета объемов нового жилищного строительства является доведение средней жилищной обеспеченности на расчетный срок (2033 г.) до 30,0 кв.м/чел. и жилого фонда – до 86,52 тыс.кв.метров.

Расчет общей площади жилья и потребности в территории для жилищного строительства

табл. № 6

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Сущ.на 2013 г. | Расчет. срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения | тыс.чел | 0,982 | 2,884 |
| 2 | Средняя обеспеченность общей площадью жилья | кв.м/чел | 23,4 | 30 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | -существ. сохраняемый жилищ. фонд; | тыс.кв.м | 23,032 | 23,032 |
|  | -убыль жилищного фонда; | « | - | 0,080 |
|  | -новое жилищное строительство; | « | - | 63,408 |
|  | -весь жилищный фонд к концу периода; | « | - | 86,52 |
| 4 | Потребность территории для жилой застройки, всего | га | - | 31,5 |
|  | - индивидуальная с участками | « | нет инф. | 31,5 |

В расчётах учтена убыль жилого фонда (ветхие, аварийные и вынос из санитарно-защитных зон), всего на расчётный срок – 0,080 тыс.кв. метров.

Основным видом жилищного строительства на территории населенных пунктов Нижнеташлинского сельского поселения будет являться малоэтажное индивидуальное жилищное строительство. Развитию жилищного строительства будет способствовать обеспечивающее доступность жилья проведение государственных программ содействия жилищному строительству (льготные кредиты, ипотека и т.д.). В районе должна быть сохранена система социальной защиты наименее обеспеченных граждан, инвалидов и т.д. Строительство должно вестись с учётом принятых республиканских программ: «Жилище», «Свой дом». С учётом предложений данного проекта могут быть созданы специальные программы для наименее защищенных слоев населения.

Проектом предлагается сохранение объёмов ввода жилья в указанных объёмах. Далее в таблице № 6* дано распределение объёмов жилищного строительства при достижении жилищной обеспеченности 30,0 кв.метров на человека. Это будет возможно при улучшении экономической ситуации в целом по стране.

1.3.3. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

В связи с развитием сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Территориальная организация культурно - бытового обслуживания сельского совета строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения – селе Нижние Ташлы - предусматривается дополнительное размещение базовых объектов, осуществляющих как непосредственное обслуживание населения, так и временное базирование передвижных средств. В других населенных пунктах намечено размещение объектов повседневного обслуживания, а также размещение сезонных видов обслуживания.

Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях. Объекты периодического спроса целесообразно концентрировать в центральной части населенных пунктов с целью формирования полноценных общепоселковых центров с наиболее значимыми объектами администрации, управления, культуры и пр., возможно и вариантное размещение в специализированных подцентрах – медицинском, спортивном, рекреационном, детском и т.п.

Требуемая номенклатура объектов и расчетная емкость по основным видам обслуживания – воспитание-образование, здравоохранение, культура, спорт, торговля, бытовое и коммунальное обслуживание, администрация и управление – определены и рассчитаны согласно рекомендуемым Республиканским Нормативам градостроительного проектирования РБ от 2010 г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений  Республики Башкортостан».

Учреждения и предприятия обслуживания Нижнеташлинского сельского поселения (согласно рекомендациям Республиканских НГП РБ от 2010 года) следует размещать из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений в районном центре селе Шаран.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в границах сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет с учетом определенной нормативной потребности на расчетный (до 2033 года) срок:

- Дошкольные образовательные учреждения: нормативная потребность на поселение - 173 места. В настоящее время детские дошкольные учреждения имеются в с. Нижние Ташлы, общей вместимостью 24 мест, проектом предусматривается строительство новых детских садов и реконструкция существующего, с доведением их проектной емкости до 173 места. Проектом предусматривается размещение детских садов в населенных пунктах с. Новоюзеево, с. Нижние Ташлы. Детские сады требует реконструкции и модернизации, к концу расчетного срока их проектная вместимость составит 173 места.

- Общеобразовательные учреждения:  нормативная потребность в 415 ученических местах (с учетом учащихся младших классов) в учебных заведениях по сельскому поселению на расчетный срок выполняется частично. Вместимость существующих общеобразовательных школ составляет 230 учащихся. Для удовлетворения нормативной потребности сельского поселения в местах в общеобразовательных школах проектом предусматривается строительство в селе Нижние Ташлы начальной школы совмещенной с детским садом, а так же модернизация и реконструкция существующих общеобразовательных учреждений с. Нижние Ташлы и с. Новоюзеево.

Размещение новых учреждений образования, детских дошкольных учреждений, предприятий обслуживания и социального обеспечения приведено в таблице № 7 ниже по разделу.

- Больницы, поликлиники: потребность в стационарной медицинской помощи, несложной амбулаторно-поликлинической помощи и станции скорой медицинской помощи в сельском поселении в связи с прогнозируемым ростом населения обеспечивается на 100 %. Для медицинского обслуживания населения сельского поселения в населенном пункте Нижние Ташлы имеется ФАП, а так же сельское поселение обслуживается ЦРБ с. Шаран и СУБ с. Зириклы. На расчетный период 2033 год существующие объекты здравоохранения потребует модернизации и реконструкции.

- Учреждения культуры и искусства: нормативная потребность в СДК на сельское поселение - 663 места. Вместимость существующих учреждений культуры и искусства - 230 мест в с. Новоюзеево, с. Нижние Ташлы. Для удовлетворения нормативной потребности сельского поселения в учреждениях культуры и искусства проектом предусматривается строительство нового клуба при СКЦ с. Нижние Ташлы, а так же реконструкция существующих домов культуры и доведение их проектных емкостей до нормативных показателей в с. Новоюзеево.

- Предприятия торговли: при нормативной потребности в 300,0 кв.м  торговой площади на тысячу человек, считая в среднем на магазин 60 кв.м, требуемое количество объектов во всех населенных пунктах сельского поселения составит около 8-9. Учитывая существующие торговые площади, во всех населенных пунктах дополнительно запроектированы магазины смешанной торговли, или в составе торгово–бытовых комплексов. Новые объекты торговли размещаются в населенных пунктах: с. Верхние Ташлы, с. Нижние Ташлы, с. Новоюзеево. Общая площадь торговых помещений на конец расчетного срока составит 865,0 кв. м.

- Предприятия общественного питания: при нормативной потребности на поселение в 115 посадочных мест, существующие объекты общественного питания на территории сельского поселения емкостью 110 посад. мест. Существующая емкость предприятий общественного питания не удовлетворяет нормативной потребности перспективного населения на конец расчетного срока, исходя из этого проектом предусматривается размещение объектов общественного питания при ТБК и смешанных магазинах в населенных пунктах: с. Верхние Ташлы и с. Нижние Ташлы.

7. Предприятия бытового обслуживания: при нормативной потребности на поселение в 9 рабочих мест, проектом предлагается разместить данные предприятия при ТБК, в населенных пунктах: Нижние Ташлы, с. Новоюзеево, с. Верхние Ташлы (как правило, это индивидуальные предприниматели). Емкость предприятий бытового обслуживания на конец расчетного срока составит– 12 раб. мест.

8. Пожарное депо В настоящее время пожаротушение в сельском поселении осуществляется пожарным депо на 1 автомобиль, которое находится по адресу, ул. Заречная, в промышленной зоне центра сельского поселения с. Нижние Ташлы. Пожарное депо находится в 15 минутной транспортной доступности от самого отдаленного населенного пункта сельского поселения с. Новоюзеево, что соответствует 20 минутному времени пребывания первого подразделения к месту вызова (Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-83). В связи с этим строительство нового пожарного депо на территории сельского поселения не требуется.

Размещение учреждений образования, обслуживания и

социального обеспечения

табл. № 7

| № п/п | Наименование | Ед. Изм. | Норма на 1000 жит. | Требуется на расч. срок 2,884 чел | Сущ. сохр. | Новое стр-во | Размещаются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 173 | 24 | 150 | см таб.8 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 415 | 230 | 232 | см таб.8 |
| 3 | Дополнительное образование, всего, в т.ч. | мест | 10 % от числа школьн. | 42 | - | 42 | В проектируемых образовательных учреждениях |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Стационары | койка | При норме 9,6 коек/1000 чел. | 28 | - | - | При СУБ с. Зириклы в 11 км от центра сельского поселения |
| 5 | Поликлиники | пос.в смену | 30 | 86 | - | - |  |
| 6 | Станция скорой помощи | а/м | 0,1 | 0,3 | - | - |  |
| 7 | Аптеки | м2 | 14 | 40 | - | 40 | с. Нижние Ташлы – 32,0 м2 с. Верхние Ташлы – 8 м2 |
| 8 | Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) | объект | 0,6 | 2 | 1 | 1 | с. Новоюзеево |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Спортивные площадки | га | 0,8 | 2,3 | - | 2,3 | при образовательных учреждениях в населенных пунктах с. Нижние Ташлы, с. Новоюзеево |
| 10 | Спортивные залы | м2 пл. пола | 60-80 | 230 | 160 | 70 | при образовательных учреждениях с. Нижние Ташлы-70 |
| 11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) | мест | По заданию | - | - | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы | мест | 230 | 663 | 230 | 433 | с. Нижние Ташлы – реконструкция существующего СДК до 180 мест; с. Нижние Ташлы – 403 мест (новое) |
| 13 | Библиотеки | т.ед. хранен. | 4 | 13,0 | 11,5 | - | - |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 14 | Магазины, всего | м2 торг.пл. | 300 | 865 | 337 | 636,5 | с. Нижние Ташлы – 473,5, с. Верхние Ташлы-138,0, Новоюзеево – 25 |
| 15 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 115 | 110 | 135 | с. Нижние Ташлы – 35 посад.мест |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 4 | 12 | 3 | 9 | При проектируемых ТБК с. Нижние Ташлы – 6 раб. места, с. Верхние Ташлы – 3 раб. места |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 17 | Отделения связи | объект | 0,5 | 1 | - | - | - |
| 18 | Филиалы сбербанка | объект | 0,3 | - | - | 1 | с. Нижние Ташлы – 1 опер. касса |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, специальные учреждения |
| 19 | Пожарное депо | пож.а/м | 0,4 | 1 | 1 | - | с. Нижние Ташлы на 1 автомобиль |
| 20 | Кладбище | га | 0,24 | 0,69 | 1,0 | - | - |

Размещение новых детских дошкольных и

общеобразовательных учреждений

табл. № 8

| № п/п | Населенные пункты | Детские сады, мест | Общеобразовательные школы, мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижнеташлинский сельсовет |
| 1 | с. Верхние Ташлы | 140 | 232 | Строительство нового детского сада при новой школе |
| 2 | с. Новоюзеево | 10 | - | Строительство нового детского сада при существующей средней школе |

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по населенным пунктам приведен в таблице № 7, выше по разделу.

1.3.4. Мероприятия по промышленному строительству, сельскому хозяйству

Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. от 02.04.2009 № 105-з, от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».

Основными направлениями аграрной политики в РБ являются:

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) Устойчивое развитие сельских территорий.

На территории МР Шаранский район реализуются следующие программы, направленные на развитие сельского хозяйства:

1. Программа развития мясного скотоводства на 2011-2020 годы.

2. Программа «Сельскохозяйственные кадры до 2020 года».

3. Программа энергосбережения на 2010-2014 годы.

Проектом предлагается сохранить территории, занятые фермами (в том числе недействующими в настоящее время). На расчетный срок сохраняются и развиваются все существующие предприятия, обслуживающие агропромышленный комплекс. Также, на территории сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет, планируется развивать лесоперерабатывающую промышленность (индивидуальные предприниматели), и животноводство. Значительная роль отводится развитию товарного пчеловодства, планируется увеличение производства кумыса на базе КФК и индивидуальных предпринимателей.

1.3.5. Мероприятия по развитию туризма

В формировании проектной планировочной структуры района важное значение принадлежит рекреационно-оздоровительному комплексу.

Цель раздела состоит в разработке предложений по  рекреационному освоению территории Шаранского района и формированию рекреационной системы, способной удовлетворить потребность населения в массовом отдыхе, оздоровлении и туризме на первую очередь, расчетный срок и перспективу.

Шаранский район располагает разнообразием природных ресурсов, пригодных для отдыха, оздоровления и активной рекреации, обладает высоким потенциалом для создания высококачественного туристического продукта.

Оценка условий для организации отдыха производилась:

1) по природным факторам (климат, рельеф, растительность, гидрография);

- наличие зеленых зон вокруг населенных пунктов;

- наличие заказников, заповедников и других природных объектов, охотничьих и рыболовных угодий;

2) по социально-экономическим факторам

- транспортная доступность, близость к населенным пунктам и др.;

3) по экологической ситуации.

Территория района расположена в Приикской увалистой равнине Бупульминско- Белебеевской платообразной возвышенности Предуральской степной зоны и представляет собой чередование холмистых увалов с равнинными плато, которые в свою очередь перерезаны многочисленными оврагами и балками. Высота местности над уровнем моря колеблется в пределах от 194 до 350 м.

Гидрография сельского поселения представлена основными реками Шаран, Тюльгаза, Сюнь, Ташчишма, Уруселга, Чукайка, Кугарчикубаляк. На территории сельского поселения расположены множество мелких прудов.

Лесные массивы являются главным элементом для организации рекреационных образований. Лесные массивы расположены в северной части сельского поселения. Леса представлены в основном липой, дубом, березой и осиной, имеются сосновые посадки. Доля лесного фонда составляет около 18,5 % от всей территории сельского поселения.

Зеленые зоны вокруг населенных пунктов выполняют средозащитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции и, как правило, испытывают высокую рекреационную нагрузку. Предусматривается использование этих зон для массового отдыха в зоне 1,5-2 часовой доступности.

Культурно-исторические и археологические памятники являются объектами интереса туристов.

Индустрия туризма – многоотраслевой производственный комплекс, занимающийся воспроизводством условий для путешествий и отдыха, то есть производством туристического продукта, является одной из самых значительных отраслей экономики в мире. Однако, определение индустрии как комплекса предприятий производственной и не производственной сферы, предоставляющих туристические услуги и производящих товары туристического спроса, является следствием отраслевого подхода. Поэтому, стоит учитывать, что индустрия туризма представляет собой не только совокупность предприятий, но является одной из форм освоения территории. Туристическая деятельность носит сезонный характер и подразделяется на зимний и летний туризм. Для обеспечения региона стабильным доходом от туристической индустрии проектом предусмотрены мероприятия:

- по организации летнего вида туризма в виде строительства кемпингов, предлагающих отдыхающим катание на лодках, виндсерфинг, верховую езду, водных сплавов.

- в течение всего годах организация разных пешеходных маршрутов, манежей для верховой езды, катания на воздушных шарах.

Климатические условия района, в целом, благоприятны для развития рекреации.

Нижнеташлинский сельсовет входит в «Нижнеташлинскую» рекреационную зону Шаранского района. Данная зона охватывает территории Нижнешлинского и Зириклинского сельсоветов.

«Нижнеташлинская зона» - на территории Нижнеташлинского сельсовета, в лесном массиве к северо-востоку от с. Верхние Ташлы. Эта территория также перспективна для длительного и краткосрочного отдыха. Удачное местоположение территории обеспечивает ее притоком рекреантов, особенно возрастает использование зоны в выходные дни. Выбор данной территории обоснован живописными ландшафтами, расположением в этой части района реки Сюнь, развитой инфраструктурой.

Наличие крупного населенного пункта с. Нижние Ташлы облегчает создание инфраструктуры обслуживания туристов и рекреантов. Здесь также следует развивать гостиничный сектор, водные и водномоторные виды спорта, строить лыжные базы и конные дворы. Пересечение территории зоны автомагистралью Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы обеспечивает приток туристов, прежде всего, автотуристов, что предполагает широкое развитие автосервиса.

Развитие рекреационно-оздоровительного комплекса в этой зоне предполагает размещение:

- из объектов длительного отдыха — туристическую базу в с. Нижние Ташлы (500 мест);

- из объектов сезонного отдыха - оздоровительный лагерь для школьников в с. Нижние Ташлы (226 мест).

• оборудованной лыжной базы для зимнего отдыха с организацией лыжных маршрутов;

а также:

· организация водных маршрутов на реке Сюнь (с прокатом плавсредств);

· организация конных маршрутов с посещением территории лесных массивов;

· развитие спортивной лицензированной охоты или охотничьего туризма;

· сооружение оборудованных площадок для отдыха и пикника;

· резервирование, развитие и охрана ценных природных территорий.

Цель раздела состоит в разработке предложений по рекреационному освоению территории Шаранского района и формированию рекреационной системы, способной удовлетворить потребность населения муниципального района и с. Шаран в массовом отдыхе, курортном лечении.

По мере строительства объектов рекреации в зонах отдыха необходимо осуществить широкий объем работ по благоустройству территорий и охране ландшафтов.

Проектом предлагается:

1. Развитие различных форм организации отдыха:

- массовый «социальный» отдых местного значения;

- организованный отдых и туризм республиканского значения.

2. Резервирование доступных по обслуживанию зон массового отдыха для различных слоев населения в экологически безопасных местностях, создание там лечебно-оздоровительных центров для детей.

- резервирование, развитие и охрана ценных природных территорий, организация на прилегающих к ним территориях различных видов туризма (охотничьего, археологического, водного).

- для развития автотуризма намечено разместить мотели и кемпинги как в зонах отдыха, так и вблизи от них на основных автомагистралях района.

На территории Шаранского района предлагается перспективная организация и формирование следующих зон отдыха:

В рекреационное лесопользование включены зеленые зоны населенных пунктов, леса, прилегающие к туристским маршрутам и к территориям оздоровительных лагерей, пансионатов.

В настоящее время на территории сельского поселения объекты отдыха и туризма отсутствуют.

Глава II. Мероприятия по организации транспортной инфраструктуры

2.1. Организация транспортного каркаса

Развитие транспортной системы является первым и необходимым условием экономического развития сельского поселения. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности и хозяйствования. Устойчивое развитие транспортной системы обеспечивает свободное перемещение товаров и услуг и улучшает условия и уровень жизни населения.

Транспортный раздел выполнен на основе проекта «Схема территориального планирования муниципального района Шаранский район», г. Уфа 2012 год.

На основе анализа современного состояния определены объемы реконструкции и развития основных транспортных направлений.

Основными направлениями развития транспортного комплекса сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет являются:

- создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами;

- организации межгрупповых и внутригрупповых поездок населения к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

- развитие экономических, торговых и культурных связей между центром поселения и населенными пунктами сельсовета;

- возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы;

- обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

- повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

Развитие транспортной сети позволит создать конкурентную среду для производителей транспортных услуг, реорганизовать убыточные предприятия транспорта, повысить уровень обслуживания населения. Решение вопросов здравоохранения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций является неотъемлемой частью транспортного обслуживания населения.

Проектом разработана единая схема транспортного обслуживания Нижнеташлинского сельского поселения в масштабе муниципального района, в которой предусмотрено взаимодействие всех видов транспорта, с использования существующих транспортных путей и сооружений.

Определение очередности строительства новых участков дорог и реконструкция существующих основываются на развитии существующих предприятий, проектировании и размещении новых объектов народного хозяйства, центров обслуживания и зон рекреации.

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт является одной из основных составляющих транспортной системы Шаранского района. Цель развития сети автомобильных дорог – приведение ее до уровня соответствия потребностям экономики и населения района. Проектные предложения по развитию автомобильного транспорта направлены на обеспечение высокой рентабельности, удобства и безопасности движения на дорогах в границах сельского поселения.

Учитывая сложившуюся сеть дорог, техническое состояние проезжей части и искусственных сооружений, в проекте предусмотрено максимальное сохранение и использование существующих транспортных связей; доведение технических характеристик дорог и мостовых сооружений до нормативных параметров в соответствии с их проектными категориями.

Для прохождения грузового и транзитного видов транспорта при проектировании сети автомобильных дорог предусмотрено строительство объездных дорог вокруг крупных населенных пунктов.

Учитывая техническое состояние мостовых переходов, проектом предлагаются реконструкция искусственных сооружений, находящихся сегодня в неудовлетворительном состоянии, и строительство новых мостов через водные препятствия при трассировке новых участков автомобильных дорог.

К концу расчетного срока рекомендуется устройство асфальтобетонного покрытия на всех дорогах подъездах, к каждому населенному пункту, независимо от интенсивности движения и категории дороги.

Схема автомобильных дорог территории сельского поселения разработана в целях обеспечения устойчивого функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций.

Автомобильные дороги

Существующую транспортную сеть сельского поселения представляют следующие категории дорог:

1. Автодороги местного значения, связывающие сельские населенные пункты и районные центры между собой, с автодорогами республиканского значения и далее со столицей республики. Протяженность по сельскому поселению составляет 11,0 км, в том числе 8,2 км с асфальтобетонным покрытием.

2. Автодороги регионального значения связывают столицу республики и районные центры муниципальных районов республики. Протяженность по муниципальному району составляет 10,35 км, в том числе 10,35 км с асфальтобетонным покрытием.

Транспортный каркас сельского поселения не претерпит значительных изменений. Учитывая сложившуюся транспортную сеть и ранее разработанную градостроительную документацию, в проекте предлагается следующая транспортная схема автомобильных дорог на территории сельского поселения.

Проектом предлагается:

- реконструкция и расширение автодороги «Бакалы - Белебей»;

- строительство мостового перехода в с. Нижние Ташлы через р. Ташчишма.

Дороги местного значения

Дороги местного значения предназначены для транспортной связи между всеми населенными пунктами, производственными и сельскохозяйственными предприятиями, а также объектами рекреационного назначения и внешнего транспорта, к концу расчетного срока запроектированы с усовершенствованным покрытием.

На участках дорог, в настоящее время находящихся в неудовлетворительном состоянии, необходимо провести работы по реконструкции покрытия. Новые участки дороги предусмотрены для обеспечения подъезда к новым селитебным территориям, к объектам рекреации и местам отдыха.

На расчетный срок тип покрытия должен быт доведен до усовершенствованного.

При строительстве и усовершенствовании дорог местного значения на территории сельского поселения проектом предложено:

- усовершенствование автодорожного покрытия на участке автодороги с. Верхние Ташлы – д. Кугарчи-Буляк;

- усовершенствование автодорожного покрытия на участке автодороги а/д Бакалы - Белебей – Бычковка – гр. Нижнеташлинского сельского поселения.

Общая протяженность автодорожной сети на конец расчетного срока составит 21,35 км.

Все изменения в технических характеристиках автодорог, проходящих по территории сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет, представлены в таблице № 9 ниже по разделу.

В результате осуществления намечаемых проектом рекомендаций по пересмотру и внесению некоторых корректив в титульный список дорог общего пользования сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет их протяженность составит – 21,35 км. Проектная плотность дорожной сети сельского поселения составит 361,86 км/тыс. кв. км. На конец расчетного срока потребуется реконструкция всех мостовых сооружений.

Разработанная проектом схема единой транспортной сети устойчивого функционирования обеспечивает:

- межрайонные и внутрирайонные перевозки во время чрезвычайных ситуаций;

- межгрупповые и внутригрупповые поездки населения к местам приложения труда, центрам межселенного бытового и медицинского обслуживания;

- необходимое развитие транспортных связей устойчивого функционирования на более далекую перспективу.

Основными направлениями в развитии инфраструктуры сети дорог и автомобильного транспорта являются:

- модернизация и развитие подходов к населенным пунктам и сооружение их обходов;

- развитие сети местных автодорог для обеспечения связей населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования и решение социальных проблем сельского населения;

- ликвидация грунтовых разрывов на районной дорожной сети;

- совершенствование структуры парка автотранспортных средств, повышение безопасности движения и обеспечение природоохранных требований.

Сооружения для хранения и обслуживания автотранспорта

Развитие автодорожного хозяйства должно быть ориентировано на достижение соответствия между спросом и предложением пропускной способности дорожной сети в условиях роста парка транспортных средств. По проекту уровень автомобилизации на I очередь и расчетный срок строительства принят 250 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Таким образом, состояние автодорожного хозяйства предопределяет уровень развития производственной и социальной сферы и обеспечивает надежную работу подавляющего большинства отраслей хозяйственного комплекса.

Парк легковых автомобилей индивидуального пользования составит при уровне автомобилизации 250 автомобилей на 1000 жителей:

- на расчетный срок, 2033 г. – 721 автомобилей.

Техобслуживание этих автомобилей будет осуществляться на существующих и проектируемых станциях техобслуживания. Станции технического обслуживания запроектированы из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. Потребность в обслуживании СТО составит 4 поста (на расчетный срок).

Учитывая существующее положение, в проекте предлагается дополнительно разместить СТО на территории сельского поселения Зириклинский сельсовет, на 4 поста), для обеспечения нормативного радиуса обслуживания всей западной подзоны Шаранского района.

АЗС запроектированы из расчета 1 топливно-раздаточная колонка на 1200 автомобилей. Потребность в обслуживании составит 1 колонка на расчетный срок.

Существующая обеспеченность сельского поселения составляет АЗС на 1 колонку, размещение новых АЗС на территории сельского поселения не предусматривается, в связи с близостью сельского поселения к районному центру с. Шаран, где располагается полный набор предприятий по техническому обслуживанию автотранспорта. Размещение существующих и проектируемых объектов обслуживания автотранспорта отражено на листе 2 тома III «Графическая документация» «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, связи. М 1:25000».

СТО рекомендуется размещать на въезде в населенные пункты с учетом требований санитарно-защитных разрывов до селитебной территории в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По характеру производственной деятельности предприятия, эксплуатирующие грузовые автотранспортные средства, подразделяются на 3 группы:

1.Автопредприятия подотрасли «Автомобильный транспорт» (специализированные), для которых перевозки грузов на коммерческой основе являются основным видом их деятельности;

2.Предприятия других отраслей экономики (ведомственный транспорт), которые осуществляют перевозки грузов, связанных с технологическим процессом производства;

3.Предприятия индивидуальных предпринимателей, занимающиеся коммерческими перевозками грузов.

Пассажирский транспорт

В настоящее время отправление пассажирских автобусов производится от автостанции в районном центре с. Шаран (см. том II, глава 4 п.4.1).

Население обслуживается автобусами, принадлежащими филиалу автотранспортного предприятия ГУП «Башавтотранс».

Инфраструктура пассажирского транспорта должна формироваться на основе взаимодействия и увязки различных видов транспорта для комфортного передвижения и, в конечном счете, экономии свободного времени пассажиров.

Для повышения конкурентоспособности автомобильного пассажирского транспорта и, как следствие этого, повышения комфортности передвижений, намечается развитие инфраструктуры этого вида транспорта.

Основной задачей развития инфраструктуры пассажирского транспорта является обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем социальную стабильность, развитие межрегиональных связей, возможное только при повышении надежности и доступности услуг магистрального пассажирского транспорта.

Все автобусные маршруты по своему функциональному назначению можно разделить на 3 категории:

- внутрирайонные, обслуживающие население административного района;

- межрайонные, обслуживающие транспортные связи между административными районами;

- межобластные – перевозки, осуществляемые по территории двух или более областей или республик.

Предложенная проектом автодорожная сеть позволяет осуществлять транспортные связи всех категорий по соответствующим направлениям.

Внутрирайонные автобусные маршруты по дорогам межмуниципального значения обеспечивают транспортные связи центра административного района с его населенными пунктами. По автодорогам межрайонного значения проходят маршруты, связывающие центр района с центрами соседних районов. По республиканской трассе осуществляются междугородные, межреспубликанские связи.

Проектное предложение по развитию транспортной сети на территории района и прилегающих административных районов позволит увеличить количество автобусных маршрутов как между районными центрами, так и до населенных пунктов, обслуживающих объекты рекреационного назначения.

Должна быть сформирована система технического обслуживания и контроля автотранспортных средств, а также обустройство автомобильных дорог объектами дорожного сервиса.

Важным аспектом на территории района является маршрут «Школьный автобус». Он охватывает населенные пункты, где находятся только начальные школы и для учащихся средних и старших классов организовывает ежедневные поездки на учебу в средние общеобразовательные школы, расположенные в местных, подрайонных и районных центрах.

Трубопроводный транспорт

Протяженность трубопроводного транспорта по территории сельского поселения составляет 8,45 км.

Плотность 115 км/тыс.км2. По территории Шаранского района проходит газопровод ДП «Баштрансгаз» РАО «Газпром» «Райцентр – Бакалы». Так же с севера на юг через центральную часть сельского поселения проходит сборный нефтепровод «УПС «Мустафино» - УПС «Ардатовка» D = 300 мм».

Коммуникации, объекты нефтедобычи и границы месторождений нанесены на листе 1 тома III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. М 1:25000».

Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации газопроводного транспорта основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети, а, в некоторых случаях, с перекладкой существующих трубопроводов в технологические коридоры для обеспечения требуемых условий эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо населенных пунктов с учетом санитарно-защитных разрывов.

При пересечении трубопроводов с реками необходимо предусматривать раздвижки на границах поймы и дюкерные переходы в защитных чехлах.

При пересечении трубопроводов с автомобильными дорогами также необходимо предусмотреть защитные мероприятия от деформаций.

Воздушный транспорт

Для населения Шаранского района ближайшим аэропортом является: Международный аэропорт "Уфа". Расстояние до г. Уфы – 195 км.

Согласно прогнозам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в среднесрочной перспективе ожидается стабильный рост авиаперевозок – до 2020 года на уровне 5 %.

Утверждена республиканская целевая программа «Развитие воздушного транспорта на территории РБ на 2009 — 2020 годы». Целью принятой Программы является дальнейшее развитие и повышение конкурентоспособности перевозок воздушным транспортом в соответствии с международными требованиями путем увеличения транзитного потенциала и создания внутрирегиональных связей, эффективного и качественного удовлетворения спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные услуги и работы. На начальном этапе реализации Программы предусматривается развитие воздушных сообщений между г. Уфа	и региональными центрами.

В связи с этим проектом предлагается:

Учитывая тенденции к возрождению воздушного сообщения на территории Республики Башкортостан, требования к размещению аэропортов в проекте предлагается реконструкция и модернизация существующего аэродрома с. Шаран с целью создания модернизированной наземной производственной базы в соответствии с современными требованиями и расширением рынка авиационных услуг; для выполнения пассажирских рейсов местных линий, для сельскохозяйственных, специальных (при возникновении ЧС) и санитарных заданий.

Железнодорожный транспорт

На территории сельского поселения, маршруты железнодорожного транспорта не проходят. Ближайшей станцией является ст. «Туймазы» в городе Туймазы в 43 км от центра сельского поселения с. Нижние Ташлы.

2.2. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Административный центр сельского поселения – село Нижние Ташлы находится на расстоянии 33 км от села Шаран. Территория сельского поселения характеризуется весьма благоприятными инженерно-строительными условиями. Факторами, осложняющими освоение территорий, являются незначительное оврагообразование, затопление и, в меньшей степени, карст, оползни, осыпи, заболачивание.

Абсолютные отметки на территории колеблются от 111,9 до 150,0 м. Значительное распространение имеет водная эрозия. Рельеф преимущественно пологий, расчлененный довольно густой гидрографической сетью.

Гидрографическая сеть представлена крупными реками: Сюнь, Тюльгаза, Ташчишма, Чукайка, Уруселга, Кугарченкубаляк и их притоками (перечень крупных рек на территории сельского поселения представлен в таблице № 6 в главе 1, п.1.2.3.,том II). Водный режим реки характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

Весеннее половодье обычно начинается в первых числах апреля. Подъем уровня достигает 6 - 8 м. Высокие уровни держатся 2 - 3 дня, затем происходит плавный спад.

Русла рек подвержены боковой эрозии. Сброс сточных вод в Шаранском районе производится в природные водные объекты, реки. На территории сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.

Заболоченность территории наблюдается в поймах рек левых притоков р. Сюнь. Небольшая территория района подвержена оползням. Шаранский район находится в зоне слабой интенсивности экзогенных геологических процессов.

Территории сельского поселения имеет ряд ограничений для градостроительного освоения (см. глава 1, п. 1.2.7., тома II):

1. Карст на территории Шаранского района развит слабо и наблюдается в восточной части, по правому берегу реки Сюнь.

2. Сложность в строительстве определяется крутизной поверхности рельефа и на отдельных участках – глубиной залегания подземных вод на склонах и в днищах долин.

3. Овражная сеть на территории района выражена слабо. Рост существующих оврагов происходит в их верховьях.

4. Строительство невозможно на территории оврагов, заболоченных участков и затопляемых участков вдоль рек.

Мероприятия по инженерной подготовке территории

1. Водная эрозия

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией, – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целенаправленная борьба с речной эрозией в настоящее время населением практически не ведется, т.к. она не наносит значительного ущерба личным хозяйствам в связи с каменистым характером почв и лесистостью территории.

Кроме того, борьба местного населения с размывом берегов без гидравлического обоснования нецелесообразна, так как не приносит результатов, а порой усугубляет проблему.

На слаборазмываемых берегах достаточно эффективно выполаживание берегов с последующей посадкой деревьев и кустарников с развитой корневой системой. На участках берегов с более интенсивным подмывом необходимы капитальные берегоукрепительные работы.

Выбор комплекса по борьбе с размывом должен выполняться исходя из каждого конкретного случая отдельно, и учитывать его экономическую целесообразность.

2. Защита пойменных территорий

Выбор метода инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидравлических характеристик водотока, особенностей использования территорий, характера застройки.

Основные из этих методов следующие:

- повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

- обвалование территории;

- обвалование и частичное повышение территории.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Имеющиеся старицы и мелкие озера наполняются водой в период прохождения паводков и за счет выпадения осадков. Мелкие и непроточные их участки, прогреваемые солнцем, являются опасными в малярийном отношении. Поэтому предусмотрено произвести дноуглубление и расчистку отдельных стариц и обеспечить их проточность за счет соединения с рекой, либо произвести засыпку отдельных непроточных, мелководных участков.

Объекты культурно-бытового обслуживания должны быть построены на подсыпке. На отдельных участках берегов водоемов намечено устройство пляжей, для чего на эти участки должен быть завезен песок. Проектом предлагается провести берегоукрепительные работы в населенных пунктах, расположенных вдоль рек Сюнь и Тюльгаза (с. Нижние Ташлы, с. Верхние Ташлы, с. Новоюзеево).

Берегоукрепительные сооружения служат для защиты берегов водоёмов и рек от разрушающего воздействия волн, течений, напора воды, льда и других природных факторов. Берегоукрепительные сооружения строятся для предупреждения разрушений (размывов) берегов и затоплений населённых пунктов, промышленных объектов, дорог, мостов, линий связи, ценных лесных и сельскохозяйственных угодий, культурных и исторических памятников. При их создании желательно максимально использовать местные строительные материалы.

Согласно данным Администрации в зону подтопления паводком 1 % обеспеченности от рек, населенные пункты Нижнеташлинского сельского поселения не попадают в зону подтопления паводковыми водами, в виду прохождения по территории малых рек и водотоков.

3. Оврагообразование

Главным фактором оврагообразования является недостаточно рациональное хозяйственное использование территорий: вырубка леса, уменьшение водопроницаемости почв при обработке.

Влияние овражной эрозии на населенные пункты заключается главным образом в расчленении их на отдельные части, может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации.

Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя обработку земель.

Освоение земель, подверженных овражной эрозии, позволяет более рационально использовать территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.

Основными задачами инженерной подготовки с действующими оврагами являются: частичная или полная ликвидация оврагов в населенных пунктах, укрепление верховий оврагов лесопосадками вне населенных пунктов.

Овражная и водная эрозия развивается вдоль рек Сюнь, Тюльгаза.

4. Заболачивание

Решение инженерных задач, связанных с подготовкой территории к застройке не исключает необходимости учета заболоченных участков.

Комплекс мероприятий по борьбе с заболоченными участками включает: вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод, благоустройство берегов рек и водоемов.

5. Организация отвода поверхностного стока

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой улиц, проездов и площадей является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории. Своевременное удаление поверхностных вод предупреждает подъем уровня грунтовых вод, затопление улиц и подвальных помещений, предотвращает дальнейший рост оврагов.

По требованиям, предъявленным в настоящее время к исполнению и охране водных ресурсов, поверхностные воды перед сбросом их в открытые водоемы должны подвергнуться очистке.

Количество и типы очистных сооружений, гидравлические расчеты, включающие определение расчетных расходов загрязненной части дождевых вод, площади водосборных бассейнов в расчетных створах, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод и степень их очистки должны определяться специализированными организациями.

6. Проявление карста

С инженерно-геологической точки зрения карстовые процессы и связанные с ними поверхностные формы являются неблагоприятным фактором, ограничивающим возможности освоения территории для строительства. Проявления карста на поверхности происходят внезапно и могут привести к катастрофическим последствиям, поэтому при проявлении карста необходимы геологические обследования на карст, зонирование территории по категории устойчивости к карсту, тщательный водоотвод дождевых и талых вод. Инженерная подготовка строительства на территориях с карстом включает:

- вертикальную планировку и отвод дождевых, сточных, дренажных вод за пределы водосборных площадей;

- засыпку карстовых впадин глинистым грунтом;

- тампонаж (цементацию) всех водопоглащающих воронок, трещин.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, тепловой и других сетей.

Утечки агрессивных промышленных стоков в грунт не допускаются.

7. Оползни

Проектирование противооползневых мероприятий осуществляется на основании материалов инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических изысканий с учетом требований застройки, благоустройства и функционального использования территорий.

На оползнеопасных территориях необходимо запретить вырубку лесов, кустарников, уничтожение травяного покрова, распашку и террасирование склонов.

На оползневых склонах не допускается интенсивный полив насаждений, не допускается удаление грунта в нижней части склона.

Для устройства поверхностного водоотвода применяют открытые и закрытые водостоки. Мероприятия поверхностного водоотвода должны полностью исключать возможность попадания воды в тело оползня.

Борьба с оползнями в каждом конкретном случае должна решаться индивидуально, с экономическим обоснованием.

Глава III. Мероприятия по организации инженерной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Централизованное водоснабжение от водозаборных скважин производится в населенных пунктах: с. Нижние Ташлы, с. Верхние Ташлы, д. Покровка. Водозабор с. Нижние Ташлы располагается по улице Школьная, в северной его части, водозаборные сооружения представлены артезианской скважиной глубиной 100 метров, введенной в эксплуатацию в 1978 году. Водозаборные сооружения с. Верхние Ташлы представлены скважиной глубиной 70 метров, расположенной по ул. Зеленая, 15. Водозаборные сооружения д. Покровка представлены скважиной глубиной 70 метров, расположенной по ул. Центральная. Скважина введена в эксплуатацию 1992 году. Количество водопотребления населением сельского поселения составляет – 27 м3/год. Водопроводные сети находятся на балансе сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет. Водоснабжение населенных пунктов с. Новоюзеево, д. Бычковка и д. Новая Михайловка производится посредством подворных колодцев.

Проектные предложения

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Шаранский район и, в частности, сельское поселение Нижнеташлинский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

В настоящее время сети организованного водоотведения и хозяйственно-бытовой канализацией на территории сельского поселения отсутствуют. Население населенных пунктов с. Нижние Ташлы, с. Новоюзеево и с. Верхние Ташлы, пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2884 чел.= 461 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

В качестве регулирующих сооружений на водозаборах предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В населенных пунктах с. Верхние Ташлы, с. Нижние Ташлы, с. Новоюзеево предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Водоотведение

Для водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод из центра сельского поселения с. Нижние Ташлы, в 100 метрах от северо-восточной границы села проектом предусматривается строительство очистных сооружений. Производительность очистных сооружений будет определяться на следующей стадии проектирования.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Проектом предусматривается на расчетный срок:

- строительство централизованных систем канализации с очистными сооружениями населенных пунктов (в населенных пунктах с численностью более 400 чел.), на расчетный срок – расширение ранее построенных сооружений до требуемой мощности.

Канализационные очистные сооружения представляют собой компактные установки полной биологической очистки сточных вод заводского изготовления с неметаллическими емкостями.

Очищенные сточные воды, до норм ПДК сброса в рыбохозяйственный водоем, обеззараживаются до сброса их в водоем.

Усадебные дома, общественные и культурно-бытовые здания в малоперспективных населенных пунктах оборудуются водонепроницаемыми выгребами. По мере накопления бытовые сточные воды спец. автотранспортом будут вывозить на очистку, на существующие канализационные очистные сооружения.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения. Проектом предусматривается строительство новых очистных сооружений для населенных пунктов с. Верхние Ташлы и с. Нижние Ташлы с учетом роста объемов водоотведения на перспективную численность населения населенных пунктов (2724 человека).

Нормы водоотведения, расчетные расходы

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от населения определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан».

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению Нижнеташлинский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2884 чел.= 461,44 м3/сут – 5 % (безвозвратные потери) = 438,4 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реки. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению рек от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению рек.

3.2. Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет осуществляется от электроподстанции ПС-110-35/10 кВ «Юзеево», по линий ВЛ 10, 35 кВ

Обслуживанием энергетического хозяйства по сельскому поселению Нижнеташлинский сельсовет занимается Шаранский РЭС ООО «БашРЭС».

Согласно данным Администрации Нижнеташлинского сельского поселения на территории населенных пунктов расположено 20 трансформаторных подстанций.

Строящихся сооружений энергетики на территории сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет в настоящее время не обнаружены, данные по проектируемым объектам энергоснабжения не предоставлены.

Проект электроснабжения общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения сельского поселения Нижнеташлинский сельский совет будет выполнен в следующей стадии проектирования.

3.3. Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет осуществляется от АГРС «Зириклы». Подключены к газовым сетям все населенные пункты сельского поселения. Количество на территории сельского поселения ШРП – 4 ед. Эксплуатирующая организация - ОАО «Газ-сервис» «Октябрьгаз».

Перечень и характеристика ГРП, ПГБ и ШРП по сельскому поселению сведен в таблицу № 29 тома II.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения.

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Проектом предусматривается полная газификация сельского поселения, включая негазифицированные новые участки жилой и общественной застройки в населенных пунктах. Проект газоснабжения на новые жилые территории будет выполнен в следующей стадии проектирования.

Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов, имеющих газоснабжение, преимущественно, от индивидуальных АОГВ, в населенных пунктах, где газоснабжение отсутствует, теплоснабжение печное.

Котельные социально-культурных объектов на территории сельского поселения работают на газовом топливе.

Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок. Отопление индивидуальной застройки газовое (от индивидуальных источников тепла) и частично печное. Основными потребителями тепла являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

3.4. Проводные средства связи

В настоящее время телефонизация Шаранского района Республики Башкортостан осуществляется от АТС и контейнеров узла связи.

Внутрирайонная телефонная связь между станциями и выход на международную связь осуществляется по кабельным соединительным линиям, уплотняемым высококачественной аппаратурой.

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100 % охвата для жилых зданий и минимально необходимого количества телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов, культурно-бытовых учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС в центральных усадьбах сельских муниципальных образований, где они отсутствуют, и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

В последние годы получила развитие мобильная связь, прежде всего в сельской местности, где уровень телефонизации от стационарных АТС невысок. В районе устойчиво развиваются операторы сотовой связи «Мегафон» и «МТС».

3.5. Телевидение, радиофикация

В настоящее время телевидение и радиофикация населенных пунктов сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет обеспечиваются относительно устойчивым приемом сигналов от телевизионных ретрансляторов, установленных в с. Шаран.

Кроме того, в населенных пунктах Нижнеташлинского сельсовета активно развиваются Интернет и IP –телевидение.

Глава IV. Мероприятия по охране и использованию памятников истории, архитектуры и археологии

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. Государственная охрана объектов культурного наследия происходит согласно п. 2 ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Историко-культурный потенциал Шаранского района, представленный отделом по сохранению недвижимого культурного наследия МКНП РБ в главе I (п. 1.1.2) тома II и на карте существующего положения, отражают степень изученности территории. Анализ архивных и библиографических данных свидетельствует, что запрашиваемая территория никогда не подвергалась целенаправленному археологическому обследованию. Анализ топографии и гидрографии свидетельствует о высокой вероятности обнаружения на территории дополнительных объектов истории и архитектуры.

В целях выявления объектов историко-культурного наследия и проведения мероприятий по подготовке проекта (охранных зон) объектов культурного наследия, необходимо проведение научных (в т.ч. натурных археологических) исследований территории сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет.

Необходимо учесть, что археологические исследования, в том числе проект зон охраны, проводятся за счет средств физических и юридических лиц являющихся заказчиками проводимых работ (ст. 36, п. 4 Федеральный закон № 73-ФЗ).

Для проведения археологических исследований, в том числе разработку проектов зон охраны заказчику работ необходимо заключить договор с юридическими лицами, уставной целью деятельности которых является проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 3 февраля 2009 г. № 15. Право на проведение охранных археологических мероприятий и работ определенного вида на памятниках археологии дает открытый лист.

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ, на территории проектирования и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории объекты культурного наследия не выявлены.

Согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 мая 2008 г. № 153, разработку проектной документации населенных пунктов Республики Башкортостан необходимо выполнять на основе уже разработанных историко-архитектурных опорных планов исторических поселении, проектов зон охраны объектов культурного наследия для определения четких границ и режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны (с определением зон с особыми условиями использования территорий), проведения историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Необходимыми наиболее общими признаками для современного использования объектов культурного наследия являются следующие:

- уникальность или значительная (по сравнению с остальными) ценность (научная, зрелищная или историко-культурная) объекта для данной территории;

- повышенная концентрация объектов наследия на определенном локальном участке.

- гармоничное сочетание объектов наследия и окружающего ландшафта (вписанность в ландшафт), целостность ландшафта, возможность его использования как историко-культурной составляющей данного объекта (объектов) наследия.

- приуроченность используемых объектов наследия к существующей или проектируемой транспортной сети.

- провести обследование всей территории района и создать реестр недвижимых объектов культурного наследия;

- провести периодический мониторинг недвижимых объектов культурного наследия;

- провести инвентаризацию всех известных объектов культурного обследования района, определить их современное состояние, научную и историко-культурную значимость;

- создать кадастр и фонд земель историко-культурного назначения района, перевести все объекты в данный фонд.

Глава V. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.1.ТСН по планировке и застройке городских округов и городских и сельских поселений Республики Башкортостан необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории с. Нижние Ташлы, с. Верхние Ташлы, с. Новоюзеево.

- объекты общественно-делового и торгового центра с объектами культуры (зрительным залом, библиотекой, помещениями досуга), отделением банка и связи; многофункциональный торговый комплекс с предприятиями (кафе, магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, предприятиями бытового обслуживания населения);

- магазины  товаров повседневного спроса;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад);

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Строительство объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование (пандусы, поручни и т.д.), организацию адаптированных помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.).

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Глава VI. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

В рамках разработки генерального плана сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет, градостроительного планирования развития территории как комплекса технико-экономических, планировочных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно взаимосвязано со всеми основными направлениями хозяйственного использования территории: размещением производственных сил, расселением, организацией массового отдыха. Экологическая оценка сельского поселения дана в главе 2, тома II.

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих подразделах.

6.1.1. Мероприятия по использованию территорий с карстовыми проявлениями

С научной точки зрения под карстом принято понимать совокупность явлений, связанных с деятельностью воды (поверхностной и подземной). Выражаются эти явления в растворении горных пород и образовании в них пустот разного размера и формы. К растворимым породам относятся сульфатные и карбонатные отложения. Карстоопасность территорий определяют, исходя из количества образования провалов в течение одного года наблюдений на площади в один квадратный километр.

Карст, как геодинамический процесс, имеет свою специфику, связанную с геологическим происхождением и дальнейшим развитием. Соответственно каждая карстоопасная территория имеет особенности и свою специфику застройки. В этом случае необходима оценка территории по карстоопасности, разработка и применение специальных карстозащитных мероприятий.

Согласно действующим нормативным документам для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания:

- планировочные (заключаются в рациональном размещении сооружений на территории строительства и в ее планировке с целью создания искусственных уклонов для отвода поверхностных атмосферных вод);

- водозащитные и противофильтрационные (заключаются, в основном, в организации водоотвода, устройстве дренажей, предотвращении утечек и сброса вод с условием, чтобы вода не подтекала под фундаменты домов);

- геотехнические (заключаются в укреплении оснований, заполнении, «тампонировании» карстовых провалов различными видами растворов, например, цементных);

- эксплуатационные (заключаются в осуществлении карстомониторинга - постоянного наблюдения за развитием карстовых процессов);

- конструктивные.

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриды, каменная соль), имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, котловины, полья, долины) и в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, каналы, галереи, пещеры, воклюзы).

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых сооружений, предприятий, территорий с учетом СНиП 2.02.01-83.

Согласно схеме территориального планирования Шаранского района территоррия сельского поселения не подвержена карстообразовательным процессам.

Участки непосредственного проявления подземного и поверхностного карбонатного, сульфатно-карбонатного карста отнесены к непригодным по условиям строительства или требующим сложной, дорогостоящей инженерной подготовки.

Для малоэтажного строения чаще всего нет необходимости в проведении специальных дорогостоящих карстозащитных работ, связанных с устройством глубоких свайных фундаментов, с прорезкой слоев карстующих пород или заполнением (инъекцией) полостей цементным раствором. Использование известных конструктивных и водозащитных мероприятий обеспечит надежную эксплуатацию малоэтажной застройки.

6.1.2. Охрана атмосферного воздуха

Территория Шаранского района относится к благоприятной с точки зрения чистоты атмосферного воздуха. Наличие лесных массивов и редких рекреационных территорий, делают это место притягательным для жилищного и рекреационного использования.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Загрязнение воздушного бассейна обусловлено ещё и тем, что через территорию сельского поселения проходят автомобильные дороги с большой интенсивностью движения и выхлопы попутного автотранспорта составляют немалую часть загрязнения.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (задымленности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок (ГОУ), выброс загрязняющих веществ без специального разрешения, старение автопарка предприятий.

Количество выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ по району за 2010 г составило 13,540 тыс. тонн при разрешенном выбросе 34,007 тыс.тонн. Однако по отдельным видам загрязняющих веществ превышены предельно допустимые нормативы (метиловый спирт, фенол, этилформиат, пропионовый альдегид, кислота капроновая, диметилсульфит, метиламин, углеводороды предельные, пыль неорганическая, пыль меховая, пыль древесная, пыль зерновая,  ксилол, марганец и его соединения, амилены).

Одной из наиболее серьезных проблем является проблема снижения токсичности выбросов от двигателей автотранспорта.

Всего на территории сельского поселения зарегистрировано 155 единицы автотранспорта, в том числе легковых – 129 ед., грузовых – 4 ед., специализированной техники – 22 ед. В Валовом выбросе загрязняющих веществ в атмосферу основную долю составляет автомобильный транспорт.

На территории сельского поселения имеется ряд производственных и сельскохозяйственных предприятий (мясомолочное и мясное скотоводство, зерновое, птицеводческое направления), от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Проектом предлагается вынос производственных зон в связи с несоблюдением санитарных разрывов от производственных предприятий до жилых домов.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры санитарно-защитной зоны составляют:

– для объектов III класса (МТМ, МТФ, электроподстанции открытого типа) – 300 метров;

– для объектов IV класса (карьеры, пилорамы, склады ГСМ, нефтебазы) – 100 метров;

– для объектов V класса (сельские, закрытые кладбища, мельницы) – 50 метров.

Санитарно-защитная зона для сооружений механической и биологической очистки с иловыми площадками производительностью 400 м3/сутки согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 300 метров.

Санитарно-защитные зоны от действующих предприятий на территории сельского поселения приведены в таб. № 8 п. 1.2.6. тома II настоящего проекта.

Санитарно - защитные зоны от проектируемых основных производственных предприятий и коммунальных объектов

табл. № 10

| №п/п | Местоположение | Наименование предприятия | Отрасль | Класс вредности, | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проектируемые предприятия |
| 1 | с. Нижние Ташлы | Очистные сооружения | Коммунальное хозяйство |  | 300 |
| 2 | с. Новоюзеево | Хозяйство с содержанием животных до 100 голов | Сельское хозяйство | IV | 100 |

Проектом предложена организация санитарно – защитных зон от предприятий, их благоустройство и озеленение, ликвидация и вынос части предприятий на резервные территории.

Так же предусматривается:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- внедрение централизованного отопления;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим оборудованием;

- контроль за работой автотранспорта;

- организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;

- разработка и внедрение норм предельно-допустимых выбросов по каждому промпредприятию и котельным.

6.1.3. Охрана водных ресурсов

Охрана поверхностных вод

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ № 74 – ФЗ от 03.06.2006 г. (Ст. 65.) ширина водоохраной зоны реки и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50 метров;

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. (ст. 6 ч. 6 «Водный кодекс РФ»).

Для водных объектов на территории сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет устанавиливается размер береговой линии в 20 метров.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии (часть в редакции, введенной в действие с 18 июля 2008 года Федеральным законом от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ, - см. предыдущую редакцию).

Ширина водоохранных зон

табл. № 11

| № пп | Наименование рек | Место протекания | Протяженность рек, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки, ручьи |
| 1 | Сюнь | с. Нижние Ташлы, д. Новоюзеево | 209 | 200 |
| 2 | Тюльгаза | Юго-восточная граница | 28 | 100 |
| 3 | Ташчишма | с. Нижние Ташлы, с. Верхние Ташлы | 11 | 100 |
| 4 | Чукайка | северо-западная часть сельского поселения | 3,5 | 50 |
| 5 | Уруселга | северо-западная часть сельского поселения | 1,6 | 50 |
| 6 | Кугарченкубаляк | с. Нижние Ташлы | 3,1 | 50 |

Больших озер в сельском поселении нет. В основном они по происхождению тектонические или карстовые, либо представляют собой старицы и запруды рек.

В водоохранных зонах запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются;

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Режим использования водоохранных зон предусматривает строго нормированный выпас скота, организацию мест для водопоя скота, на пахотных массивах должны использоваться приемы обработки почв, исключающие возникновение всех видов эрозии почв.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейшим является поэтапный охват канализацией населенных пунктов. Проектом предусматривается централизованная система канализации с очистными сооружениями для административного центра сельского поселения с. Нижние Ташлы и крупных населенных пунктов с численностью более 400 человек, которым относятся населенные пункты с. Верхние Ташлы и Нижние Ташлы.

Использование очистных сточных вод на орошение позволяет сократить забор свежей воды на эти цели.

Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения.

Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации. Помимо объектов биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико – химической очистки сточных вод.

Проектом предлагается:

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011 – 2020 годы, закрытие всех несанкционированных свалок населенных пунктов, на территории района с последующей рекультивацией территории. Согласно данным Администрации на территории сельского поселения свалки отсутствуют.

Основными целями программы являются:

- оптимизация системы управления в области обращения ТБО;

- совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Республики Башкортостан;

- улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципальных образований Республики Башкортостан;

- совершенствование системы экологического образования и выработка мер экономического стимулирования.

Для достижения поставленных целей в процессе реализации Программы должны быть решены следующие задачи:

- совершенствование правовой базы, регулирующей вопросы использования  вторичных ресурсов и обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Республики Башкортостан;

- создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и использования вторичных ресурсов;

- подготовка к внедрению организованной системы обращения ТБО на территории Республики Башкортостан;

- проектирование и строительство объектов сбора и размещения ТБО на территории муниципальных образований Республики Башкортостан;

- создание условий для развития производств по использованию вторичных ресурсов на территории Республики Башкортостан;

- ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов в целях снижения негативного техногенного воздействия на окружающую среду и  улучшение экологической обстановки в Республике Башкортостан;

- совершенствование системы экологического образования, воспитания и просвещения;

- стимулирование населения в сфере обращения с ТБО.

а) На территории сельского поселения кладбища попадающие в водоохранную зону водных объектов не обнаружены;

б) На территории сельского поселения производственные площадки, которые попадает в водоохранную зону рек и ручьев отсутствуют;

в) Существующий скотомогильник с. Нижние Ташлы расположенный в 900 метрах от северо-западной границы села, попадает в водоохранную зону от ручья, в связи с этим проектом предусматривается его ликвидация, с размещением нового скотомогильника в 1,5 км от северо-западной границы села, вдали от водоохранной зоны водных объектов.

Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается осушение болот. Возможно в небольших объемах осушение заболоченных территорий с целью использования торфа для органических удобрений;

Охрана подземных вод

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения могут быть разделены на мероприятия, связанные:

- с состоянием водозаборных сооружений;

- с промышленностью;

- добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения заключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера.

К ним относятся:

-  создание систем оборотного водоснабжения;

- использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

- создание отстойников с обязательным устройством противофильтрационных экранов как из естественных, так и искусственных материалов.

Проектом предлагается вынос животноводческих комплексов или перенос водозаборов в связи с необходимостью организации зон охраны источников водоснабжения (п. 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02).

Консервация водозаборных сооружений на территории сельского поселения не предусматривается.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодьям.

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все лесные участки относятся к защитным лесам 1 группы. Огромное значение сохранение лесов имеет для сельского хозяйства: водорегулирующее, почвозащитное.

1. Зона санитарной охраны водозабора

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон.

В настоящее время на водозаборных скважинах в населенных пунктах не организованы пояса санитарно-защитной охраны вокруг - (ЗСО), где соблюдается режим и требования СНиП 2.04.02-84.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны как для подземных источников водоснабжения устанавливаются в соответствии с п. 2.2.1.1. СанПин 2.1.4.027-95 на расстоянии не менее 50 метров от крайних скважин. Границы второго пояса ЗСО определяются гидравлическими расчетами.

2. Природоохранные территории:

- река Сюнь – 200 метров (статья 65. Водного кодекса РФ);

- реки Ташчишма, Тюльгаза – 100 метров;

- реки Чукайка, Уруселга, Кугарчинбулчяк – 50 метров;

- прудов и водохранилищ, на территории сельского поселения – 50 метров.

Защитные леса ГЛФ (государственного лесного фонда) – запретные полосы лесов, зеленые зоны городов и населенных пунктов, леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса. Общая площадь ГЛФ по сельскому поселению – 1109,5 га.

6.1.4. Охрана почв, животного мира. Охраняемые природные объекты

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо систематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бороздование и т.д. полей).

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования.

Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль существующей и проектируемой автомобильных магистралей межмуниципального значения.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии – регулирование стока ливневых и талых вод, создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии – уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

В сельском поселении проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей и почво-защитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв.

Одним из первоочередных мероприятий являются - проведение почвозащитных севооборотов, при которых на эродированной пашне используются для посева почвозащитные культуры, применение специальных приемов обработки почвы, внесение повышенных доз удобрений.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии – перпендикулярно направлению господствующих ветров.

В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя (гумуса), почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехнические. К гидротехническим мероприятиям относятся – создание водоудерживающих валов водосборных сопрягающих сооружений.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодьям.

Основными объектами охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана лесных насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Охрана животного мира

Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной  обработки полей и лесов ядохимикатами.

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:

- оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов;

- установить особый режим рекреационной деятельности в местах сосредоточения животных (выделить фиксированные места для купания, рыбной ловли, стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего  необходимо проведение специальных исследований;

- проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах.

6.1.5. Скотомогильники

На территории сельского поселения расположен один действующий скотомогильник. В связи с тем что его местоположение не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, который гласит, скотомогильники – объекты I класса и ширина санитарно-защитной зоны от них составляет 1000 метров, проектом предусматривается его ликвидация. На расчетный срок строительства проектом размещается новый скотомогильник в 1,5 км от северо-западной границы с. Нижние Ташлы.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

6.1.6. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий

Перечень особо охраняемых природных территорий приведен в главе III п.3.2.

Перечень мер необходимых для сохранения памятника природы (режим охраны) установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999 г. № 48.

В последние годы подход к созданию новых ООПТ изменились, особо охраняемые природные территории создаются на основе научных обоснований и при наличии положительных заключений государственной экологической экспертизы. Начиная с 2002 года в республике осуществляются мероприятия по формированию системы охраняемых природных территорий. Система охраняемых природных территорий Республики Башкортостан (СОПТ) – это комплекс функционально и территориально взаимосвязанных территорий, которые проектируются с учетом природных, социально культурных и национальных особенностей республики. Одной из составляющих правовой базы СОПТ является «Концепция развития системы охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан» утвержденная постановлением Правительством Республики Башкортостан от 01.09.2003 № 209.

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 мая 2005 г. № 92 для эффективного управления особо охраняемыми природными территориями было создано Государственное учреждение Дирекция по особо охраняемым территориям Республики Башкортостан, которое передано в ведение Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан.

6.1.7. Охрана и защита лесов

Более 18,5 % территории Нижнеташлинского сельского поселения покрыто лесом.

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению относятся к защитным лесам.

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а так же развития лесной промышленности, с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Защитные леса на территории сельского поселения подлежат освоению в целях сохранения средообразующей, водоохранной, защитной, санитарно-гигиенической, оздоровительной и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- леса, расположенные в первом втором поясах санитарной охраны источников питьевого хозяйственно – бытового водоснабжения;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железно дорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

- зеленые зоны;

- лесопарковые зоны;

- городские леса;

- леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

- государственные защитные лесные полосы;

- противоэрозионные леса;

- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях горах;

- леса, имеющие научное или историческое значение;

- орехово-промысловые зоны;

- лесные плодовые насаждения;

- ленточные боры;

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- нерестоохранные полосы лесов;

К особо защитным участкам лесов относятся:

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

3) постоянные лесосеменные участки;

4) заповедные лесные участки

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемических растений;

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

7) другие особо защитные участки лесов.

Категории защитных лесов определены в соответствии со ст. 10 и 102 Лесного кодекса РФ и Приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 84 от 20 марта 2008 г.

Для восполнения недостатка древесины рубок и для сохранения лесов и лесовосстановления в республике проводятся щадящие способы рубок главного пользования – постепенные и добровольно-выборочные промежуточные рубки, санитарные рубки ослабленной и поврежденной древесины в лесах I группы и прочие рубки.

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение на вырубках хвойного подроста в количестве, достаточном для формирования нового древостоя. На участках, где возобновление не предвидится, целесообразна посадка саженцев хозяйственно-ценных и быстрорастущих пород. Площади, возобновившиеся малоценными породами, назначаются под реконструкцию.

К числу охранных мероприятий относятся: охрана лесов от пожаров; защита от различных видов вредителей; охрана от самовольных вырубок; сенокошения, пастьбы скота, строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

Большой ущерб народному хозяйству наносят лесные пожары: повреждается или полностью уничтожается растущий лес вместе с подростом, подлеском и травяным покровом; ослабленные пожарами насаждения становятся очагами распространения вредных насекомых и болезней; в результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, уничтожается полезная и охотничья фауна, нарушается плановое ведение лесного хозяйства и использование лесных ресурсов. Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач. Неоднородность природных условий, различное хозяйственное назначение лесов обуславливают различную форму их охраны и методы борьбы с огнем.

Охрану лесов от пожаров необходимо вести на основе сочетания разнообразной работы по профилактике пожаров с оперативностью в обнаружении и ликвидации пожаров. Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают по вине населения, лесохозяйственные предприятия должны обеспечить:

- широкое проведение разъяснительной и воспитательной работы среди населения по вопросам сбережения лесов и соблюдения правил пожарной безопасности в лесах;

- правильную организацию использования лесов для массового отдыха населения в целях сокращения неорганизованного притока людей в леса, а также проведение мероприятий по усилению охраны лесов от пожаров;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах и другие мероприятия по усилению охраны лесов;

Большую роль играет противопожарная профилактика. Она включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и своевременное обнаружение огня: опашку хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистку придорожных полос от захламленности, своевременную очистку лесосек от порубочных остатков и т.д.

Служба обнаружения пожаров требует хорошо налаженной телефонной связи – все лесные кордоны должны быть телефонизированы. Необходимо повысить техническую оснащенность транспортными средствами и т.п.

Система мероприятий по борьбе с вредителями леса включает в себя биологические, химические и интегральные методы, а также лесохозяйственные мероприятия (надзор за появлением вредителей и болезней, карантин растений).

6.2. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также в рамках Республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы» утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18.11.2011 № 412. Определена основная задача - ликвидация всех несанкционированных свалок ТБО, необходимость создания генеральных схем очистки территорий городских округов, муниципальных районов, проектирование и строительство первоочередных объектов обращения с отходами на территориях муниципальных районов республики, ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов на территориях муниципальных район и городских округов, реализующие комплекса мер, направленных на создание производств по переработке вторичных материальных ресурсов.

Программа реализуется в 2011-2020 годах, в два этапа:

I этап: 2011-2013 годы;

II этап: 2014-2020 годы.

На I этапе планируется создание организационных механизмов реализации Программы, проведение эксперимента по раздельному сбору ТБО в населенных пунктах муниципальных районов Республики Башкортостан, создание генеральных схем очистки территорий городских округов, муниципальных районов и республики в целом, начало проектирования и строительства первоочередных объектов обращения с отходами на территориях муниципальных районов Республики Башкортостан.

На II этапе предполагается реализация комплекса мер, направленных на создание производств по переработке ВМР, и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территориях муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, корректировка программных мероприятий с учетом итогов реализации I этапа Программы.

Программными мероприятиями предусмотрена разработка генеральных схем очистки территорий муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. Проектные решения схем будут направлены на внедрение раздельного сбора, максимальное использование отходов в качестве вторичных ресурсов, ликвидацию несанкционированных свалок и снижение общего объема размещаемых отходов.

Данная схема предполагает прием отходов из населенных пунктов, с территорий водоохранных зон и зон рекреации, расположенных на расстоянии не более 35 км от месторасположения полигона, с использованием мусороперегрузочных станций. Увеличение указанного расстояния в большинстве случаев нецелесообразно в связи со значительным ростом тарифа на услуги по вывозу отходов с мест их накопления, а также во избежание снижения надежности системы удаления отходов. При вывозе отходов из населенных пунктов, находящихся на расстоянии более 35 км от полигона, необходимо строительство мусороперегрузочных станций (далее – МПС). Расстояние при этом не должно превышать 55 км. Для этого требуется проектирование и строительство сети МПС в Шаранском районе, в части касающейся территории Нижнеташлинского сельского поселения строительство МПС в границах сельского поселения не предусматривается, в виду 10 минутной транспортной доступности до МПС с. Зириклы Зириклинского сельского поселения.

Актуальной проблемой является проблема размещения твердых бытовых отходов (ТБО), которые с каждым годом увеличиваются в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием газа в результате биологического распада органических отходов, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи и пожары) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются в местах вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения, но и для технического водоснабжения в садоводствах и сельском хозяйстве.

Существующие свалки ТБО и санитарно-защитные зоны от них показаны на чертеже лист 1 том III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. М 1:25000».

Согласно данных Администрации сельского поселения свалки мусора на территории сельского поселения отсутствуют.

Сбор и удаление ТБО

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020 г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТБО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в с. Нижние Ташлы, с. Новоюзеево и с. Верхние Ташлы, проектом также предусматривается организация сбора твердых бытовых отходов и вывоза их на полигон ТБО с. Шаран для обезвреживания, с преждевременной сортировкой мусора на мусороперегрузочной станции с. Зириклы. Проектируемый специализированный полигон ТБО согласно проекта «Схема территориального планирования муниципального района Шаранский район», выполненный ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2012 году, будет располагаться в 2-х км от восточной границы районного центра с. Шаран. Расстояние от наиболее отдаленного населенного пункта сельского поселения с. Новоюзеево до МПС с. Зириклы составляет 13 км. Санитарно-защитная зона от МПС 100 метров.

Согласно данных Администрации района, по подпрограмме "Отходы" Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан сдан новый объект строительства – полигон ТБО (твердых бытовых отходов) с. Шаран Шаранского района. В связи с тем, что старый полигон ТБО был переполнен и его месторасположение не соответствовало требованиям санитарных норм, на основании результатов анализа экологической ситуации по постановлению главы администрации данного муниципального района было принято решение о строительстве нового полигона ТБО.

Участок под строящийся полигон располагается на землях Шаранского сельсовета в 1,7 км южнее с. Шаран, с правой стороны автодороги Шаран-Мещерево.

Основными элементами полигона являются участок складирования, хозяйственная зона и подъездная автодорога.

В хозяйственной зоне расположены административно-бытовой корпус, противопожарный резервуар, резервуар хозяйственно-бытовых стоков, трансформаторная станция, уборная, ванна дезинфекции колес и площадка хранения съемных элементов проездов по участку складирования.

Участок  полигона ограждается  металлической оградой из сетчатых панелей по железобетонным столбам высотой 2,12 м. Общая площадь полигона ТБО – 39 550 м2, вместимость I очереди – 30900 м3 отходов. Нормативный срок эксплуатации – 23 года.

Полигон ТБО будет включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТБО.

В задачи санитарной очистки населенных пунктов с. Нижние Ташлы, с. Новоюзеево, с. Верхние Ташлы, входят:

- сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО) за пределы территории.

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы выводятся по сети канализации хозяйственно-бытовых стоков, на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них. Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по населенным пунктам с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит представлено в таблице № 12 и 13.

Количество бытовых отходов по населенным пунктам

табл. № 12

| Бытовые отходы | Сущ. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год |
| с. Нижние Ташлы |  |  | 0,244 |  |  | 0,690 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,551 | 190 | 0,104 | 2,265 | 190 | 0,430 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,551 | 0,002 | 1,102 | 2,265 | 0,002 | 4,53 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,76 га | 5 | 0,14 | 5,28 га | 5 | 0,26 |
| с. Верхние Ташлы |  |  | 0,125 |  |  | 0,247 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,294 | 190 | 0,055 | 0,459 | 190 | 0,087 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,294 | 0,002 | 0,588 | 0,459 | 0,002 | 0,918 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,52 га | 5 | 0,07 | 3,18 га | 5 | 0,16 |
| с. Новоюзеево |  |  | 0,086 |  |  | 0,120 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,137 | 190 | 0,026 | 0,160 | 190 | 0,030 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,137 | 0,002 | 0,274 | 0,160 | 0,002 | 0,320 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,2 га | 5 | 0,06 | 1,78 га | 5 | 0,09 |
| Итого на сельское поселение | 0,982 |  | 0,455 |  |  | 1,057 |

Морфологический состав ТБО

табл. № 13

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Нижние Ташлы (0,690) | с. Верхние Ташлы (0,247) | с. Новоюзеево (0,120) |
| Пищевые отходы | 20-28 25 | 0,172 | 0,062 | 0,03 |
| Бумаги, картон | 35-45 40 | 0,276 | 0,098 | 0,048 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,0069 | 0,0024 | 0,0012 |
| Металлолом | 1,5-2 2 | 0,0138 | 0,0049 | 0,0024 |
| Текстиль | 4-7 7 | 0,048 | 0,0173 | 0,0084 |
| Кости | 1-2 2 | 0,0138 | 0,0049 | 0,0024 |
| Стекло | 3-6 5 | 0,0345 | 0,0123 | 0,006 |
| Кожа, резина | 1-3 2 | 0,0138 | 0,0049 | 0,0024 |
| Камни, штукатурка | 1-2 2 | 0,0138 | 0,0049 | 0,0024 |
| Пластмасса | 1,5-2,5 2 | 0,0138 | 0,0049 | 0,0024 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,0138 | 0,0049 | 0,0024 |
| Отсев | 10-18 10 | 0,069 | 0,0247 | 0,012 |
| Итого | 100 | 0,690 | 0,247 | 0,120 |

Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число органов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включает жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

Крупногаборитные отходы составляют 5 % от общего объема отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет:

- с. Нижние Ташлы - 0,690 тыс.тонн х 5 %= 0,034 тыс.т./год;

- с. Верхние Ташлы – 0,247 тыс.тонн х 5 % = 0,012 тыс.т./год;

- с. Новоюзеево - 0,120 тыс.тонн х 5 % = 0,006 тыс.т./год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория ТБО из расчета 0,02- 0,05 га на 1 тыс. тонн отбросов в год.

Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы на расчетный срок в сумме составляют:

- с. Нижние Ташлы - 0,724 тыс.тонн/год;

- с. Верхние Ташлы - 0,259 тыс.тонн/год;

- с. Новоюзеево – 0,126 тыс.тонн/год.

Площадь полигона на годовое накопление мусора составит:

- с. Нижние Ташлы - 0,724 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,036 га;

- с. Верхние Ташлы - 0,259 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,0129 га.

- с. Новоюзеево - 0,126 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,0063 га.

На расчетный период действия генерального плана потребуется территории, на расчетный срок:

- с. Нижние Ташлы - 0,036 га * 20 лет = 0,72 га до 2033 года;

- с. Новоюзеево - 0,0063 га * 20 лет = 0,126 га до 2033 года;

- с. Верхние Ташлы – 0,0129 га* 20 лет = 0,258 га до 2033 года.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- мусороудаление с территории населенных пунктов в данный момент производится администрацией сельского поселения и на добровольных началах местного населения.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит:

- с. Нижние Ташлы - 0,034 т.т. в год = 34000 кг;

34000 кг: 180 кг/м3 = 0,188 тыс. м3;

- с. Верхние Ташлы – 0,012 т. т. в год = 12000 кг;

12000 кг: 180 кг/м3 = 0,066 тыс. м3;

- с. Новоюзеево – 0,006 т. т. в год = 6000 кг;

6000 кг: 180 кг/м3 = 0,033 тыс. м3.

Где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество мусора составит:

- с. Нижние Ташлы - 0,690 т.т. в год = 690000 кг; 690000 кг : 200 кг/м3 = 3,450 тыс. м3;

- с. Верхние Ташлы – 0,247 т. т. в год = 247000 кг; 247000 кг : 200 кг/м3 = 1,235 тыс. м2;

- с. Новоюзеево – 0,120 т. т. в год = 120000 кг; 120000 кг : 200 кг/м3 = 0,600 тыс. м2.

Где 200 кг/м3 - средняя плотность ТБО.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза приводится в таблице № 14.

табл. № 14

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Период-сть вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75 м3 | V=0,5 м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Нижние Ташлы | 2265 | 3638 | 3450 | 188 | 31,5 | 0,38 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в 3 дня |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 35 | 0,42 |  |
| с. Верхние Ташлы | 459 | 1301 | 1235 | 66 | 11,28 | 0,13 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в 3 дня |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 12 | 0,14 |  |
| с. Новоюзеево | 160 | 633 | 600 | 33 | 5,5 | 0,6 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в 3 дня |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 6 | 0,7 |  |
| Итого | 2884 | 5572 | 5285 | 287 | 53 | 1 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в 3 дня |

Определение количества контейнеров:

1) с. Нижние Ташлы

Bкон = 3450 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 31,5 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2 ;

31,5 шт * 1,1 = 35 шт.;

2) с. Верхние Ташлы

Bкон = 1235 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 11,28 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2;

11,28 шт * 1,1 = 12 шт.

3) с. Новоюзеево

Bкон = 600 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 5,5 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2 ;

5,5 шт * 1,1 = 6 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

1) с. Нижние Ташлы

Bкон = 188 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,38 шт.

Списочного числа бункеров = Вкон * К2 ;

0,38 шт * 1,1 = 0,42 шт.;

2) с. Верхние Ташлы

Bкон = 66 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,13 шт.

Списочного числа бункеров = Вкон * К2 ;

0,13 шт * 1,1 = 0,14 шт.

3) с. Новоюзеево

Bкон = 33 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,06 шт.

Списочного числа бункеров = Вкон * К2 ;

0,06 шт * 1,1 = 0,07 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния для размещения, в сельском поселении на 11 площадках, установка 53 контейнеров. Для крупногабаритных отходов на 1 площадке, установка 1 контейнера.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два наиболее часто применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемый для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/ (365 * Псут * Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета приводятся в таблице № 15.

табл. № 15

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных отходов приводится в таблице № 16.

Расчет количества мусоровозов, необходимых

для вывоза муниципальных отходов

табл. № 16

| Наименование | Ед. изм. | Обозначение | с. Нижние Шаран | с. Верхние Ташлы | с. Новоюзеево |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 11 | 12 | 14 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,18 | 0,20 | 0,23 |
| Число рейсов мусоровозов | р/ сут | Р | 2,63 | 2,61 | 2,58 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/ сут | Псут | 43,13 | 42,8 | 42,31 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/ год | Пгод | 3638 | 1301 | 633 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 0,30 | 0,11 | 0,05 |

Согласно полученному результату для вывоза мусора в населенных пунктах с. Нижние Ташлы, с. Новоюзеево и с. Верхние Ташлы, требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участка движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующим данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 3 рейса одной единицы мусоровозного транспорта каждый день.

6.3. Защита от вредных воздействий инженерных коммуникаций и сооружений

Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в сельском поселении являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110/35/10 кВ. Предельно допустимые уровни напряженности для территорий жилой застройки составляют 1 кв/м2, для населенной местности – 15 кв/м2.

Степень опасности воздействия электрического поля для человека увеличивается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем. В целях защиты населения устанавливаются санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 110 кВ – 20 м, для ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ 10 кВ – 10 м. Размеры охранных зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В», М. Энергоатомиздат, 1985 г. СНиП 2.05.02 – 85 (п. 5.21).

Сельхозугодья, расположенные в санитарно-защитных зонах ВЛ, рекомендуется использовать для выращивания культур, не требующих ручной обработки.

Охрана от транспортных коммуникаций

В составе общей проблемы экологической безопасности сокращение уровня транспортного загрязнения занимает важнейшее место.

Автомобильный транспорт

В приземном воздушном слое зоны влияния автомобильных дорог под воздействием дорожного движения и внутренних атмосферных факторов непрерывно протекают гидродинамические, тепловые, электромагнитные, химические и фотохимические процессы.

От характера этих процессов зависит пространственное распространение отработанных газов (ОГ) автомобилей, в которых содержится более 200 токсичных веществ, в том числе оксид углерода, диоксиды азота и серы, соединения свинца и другие тяжелые металлы. Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей – скоростей движения потока, частоты переключения передач, простоев на светофорах, железнодорожных переездах и в транспортных заторах.

Режим движения автомобилей зависит от дорожных условий – радиусов горизонтальных и вертикальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, уровней загрузки дорог движением, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне.

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Исследованиями установлено, что наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60 - 70 км/час.

Существующее состояние сети автодорог не обеспечивает такие скорости.

На большинстве дорог с усовершенствованным покрытием скорость движения составляет 30 - 50 км/час, с переходным покрытием – 20 - 40 км/час, на грунтовых дорогах 10-20 км/час. Это приводит к перерасходу горючего и повышенному загрязнению атмосферы.

Выполнение намеченной программы работ по совершенствованию дорожной сети Республики Башкортостан позволит увеличить скорость движения на дорогах до 40 - 60 км/час и сократить размеры вредных выбросов.

На участках дорог II категории, проложенных по сельхозугодьям, необходимо предусмотреть санитарно-защитные полосы шириной 10 - 40 метров от границы полосы отвода с обеих сторон дороги, свободных от посадок сельскохозяйственных культур или посадку 2-х – 3-х рядных зеленых насаждений, что снизит уровень загрязнения на 30 – 40 %.

В отличие от водной и воздушной среды, где протекает процесс самоочищения, почва обладает этим свойством в незначительной степени. Степень загрязнения почв вредными веществами и тяжелыми металлами, распределение и перенос их на расстояние зависит от интенсивности, состав транспортного потока и режимов движения автотранспорта, а также от сорбционной способности почвы и движения грунтовой воды.

Глубина проникновения тяжелых металлов в почву обычно не превышает 20 см, при сильном загрязнении они проникают на глубину до 160 см. Опасность такого загрязнения – возможность наступления токсичных соединений металлов в виде водорастворимых форм в грунтовые воды.

Совершенствование дорожной сети и санитарно-защитное озеленение позволяет уменьшить загрязнение почв придорожной полосы. Кардинальным решением является отказ от применения этилового бензина.

В процессе эксплуатации автодорог следует учитывать влияние дорожной пыли, образующейся при движении автотранспорта. Поэтому учет необходимых мероприятий по защите окружающей среды от дорожной пыли является неотъемлемой частью содержания автодорог, особенно с переходными и низшими дорожными одеждами, а также при стадийном методе строительства дорог с капитальными и облегченными типами дорожной одежды, когда на первой стадии строительства предусматриваются щебеночные и им подобные покрытия

На интенсивность пылеобразования влияют физико-механические свойства материала и состояние покрытия, скорость движения автотранспорта, масса, габариты и тип движущихся по дороге транспортных средств. Среднегодовая запыленность придорожной полосы в расчете на 1 км протяжения составляет 10 - 30 тонн для грунтовых дорог и 5 - 10 тонн для дорог с переходным типом покрытия, что превышает предельно допустимую концентрацию соответственно в 5 - 15 раз и в 3 - 5 раз, в зависимости от интенсивности движения и состояния покрытия.

Выполнение рекомендуемой программы работ позволит ликвидировать грунтовые дороги, являющиеся главным источником загрязнения.

На дорогах с переходным типом покрытия перспективные размеры движения составляют менее 100 авт/сутки и здесь достаточно периодически проводимых работ по обеспыливанию.

К защитным мероприятиям по снижению запыленности окружающей местности относятся зеленые насаждения вдоль дорог.

При проложении трасс дорог через населенные пункты, а также угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур, следует предусматривать твердое покрытие дорожных одежд с укреплением обочин из материалов, обработанных вяжущими.

Оценка воздействия транспортного шума производится при прохождении дорог высших категорий через крупные населенные пункты.

Воздействие шума на население, проживающее постоянно в придорожной полосе, проявляется в виде как объективного раздражения, так и объективных патологических изменений органов слуха, центральной и сердечно-сосудистой систем.

Общий уровень транспортного шума зависит от интенсивности и скорости транспортного потока, эксплуатационного состояния автомобилей, объема и характера перевозимых грузов, подачи звуковых сигналов. Для улучшения экологической обстановки рекомендуется строительство обходов городов и поселков дорогами со значительными размерами транзитного движения. На участках дорог II-III категорий в пределах населенных пунктов предусматриваются шумозащитные полосы из зеленых насаждений, отделяющих проезжую часть от жилых массивов, что позволит снизить шумовое воздействие до уровня санитарных норм.

При оценке состояния растительности учитывается неблагоприятное воздействие на нее загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами автомобилей, пылеобразование в процессе эксплуатации дорог, заболачивание прилегающих к дороге площадей, вырубка леса, геохимическое загрязнение почв вследствие утечки горюче-смазочных материалов, продуктами истирания автомобильных шин и покрытий автодорог, а также твердыми выбросами.

Для сохранения природных ресурсов необходимо предусмотреть мероприятия по защите растительного и животного мира.

При проложении трасс вновь строящихся дорог рекомендуется минимальное затрагивание лесов I группы, обход питомников и заповедных зон.

Дороги следует прокладывать по неудобным землям и малоценным сельхозугодьям. На временно изымаемых участках сельскохозяйственных и лесных угодий предусматривается их последующая рекультивация и лесовосстановление.

В местах перехода животных через дороги следует установить соответствующие знаки и указатели.

В зоне влияния автомобильных дорог грунтовые и поверхностные воды в высшей степени подвержены опасности загрязнения маслами, топливом, смазочными материалами, продуктами истирания шин, антигололедными материалами, тяжелыми металлами. Даже минимальное количество этих веществ может сильно изменить качество воды, что отрицательно влияет на живые организмы. Существенный ущерб биосфере наносит эрозия почвы.

Закладка грунтовых резервов и карьеров дорожно-строительных материалов на затопляемых поймах рек, разработка грунтов средствами гидромеханизации также отрицательно сказывается на состоянии водоемов.

Существующие мосты через реки, особенно деревянные мосты и мосты, построенные до 1960 г., имеют отверстия меньше ширины реки, что приводит к изменению гидрологического режима, подтоплению и заболачиванию поймы реки выше моста, ухудшению условий естественного воспроизводства рыбных запасов.

Сброс дождевой и снеговой воды с проезжей части мостов без очистки приводит к загрязнению рек.

Для снижения отрицательного воздействия на водотоки рекомендуется при строительстве и реконструкции мостов принимать отверстие больше ширины реки, что исключит отрицательное влияние на гидрологический режим. Отвод воды с проезжей части рекомендуется осуществлять с помощью лотков с предварительной очисткой воды перед сбросом в водоток.

Реализация рекомендаций по защите окружающей среды от различных видов загрязнения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации дорог и мостов позволит снизить степень загрязнения придорожной полосы.

Воздушный транспорт

Учитывая тенденции к возрождению воздушного сообщения проектом предложено реконструкция и модернизация существующего аэродрома с. Шаран.

Для защиты обслуживающего персонала, пассажиров и местного населения от воздействия электромагнитных излучений необходимо вокруг устанавливаемого радиотехнического средства устраивать санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки. Размеры этих зон должны определяться расчетами в соответствии с ведомственными нормативными документами.

В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации в пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки):

− объектов высотой 50 метров и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);

− линий связи и электропередачи, а также других источников радио и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;

− взрывоопасных объектов;

− факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 метров и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);

− промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).

Участки аэродрома, предназначенные для обслуживания воздушных судов, используемых для внесения удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве и при лесозащите, и другие спецплощадки (предангарные, доводочные, мойки и антиобледенительной обработки воздушных судов, спецавтобаз, складов горюче-смазочных материалов и другие) должны быть оснащены сооружениями для химико-реагентной и механической очистки, а также обезвреживания сточных вод, сбрасываемых в канализацию аэропорта.

В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. № 138) для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома (в соответствии с проектом санитарно-защитной зоны от аэродрома). Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении не менее 30 км, а вне полос воздушных подходов - не менее 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов отходов, строительство животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

Строительство и размещение объектов вне территории района аэродрома, если их истинная высота превышает 50 метров, согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта.

Трубопроводный транспорт

Охрана окружающей природной среды от вредного воздействия трубопроводного транспорта сводится к организации охранных зон вдоль трасс магистрального трубопровода согласно СНиП 2.05.06 – 85.

Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации нефтепроводного и газопроводного транспорта, основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети, а в некоторых случаях, перекладкой существующих трубопроводов в технические коридоры для обеспечения требуемых условий эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо населенных пунктов.

При пересечении трубопроводов с реками необходимо предусматривать задвижки на границах поймы и дюкерные переходы в защитных чехлах.

При пересечении трубопроводов с автомобильными дорогами также необходимо предусматривать защитные мероприятия от деформаций.

Магистральные трубопроводы

По территории Шаранского района проходит газопровод ДП «Баштрансгаз» РАО «Газпром» «Райцентр – Бакалы». Так же с севера на юг через центральную часть сельского поселения проходит сборный нефтепровод «УПС «Мустафино» - УПС «Ардатовка» D = 300 мм».

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений принимается в зависимости от давления:

- для низкого (0,05 кгс/см ) - 2 метра;

- для среднего (свыше 0,05 кгс/см до 3 кгс/см ) - 4 метра;

- для высокого (свыше 3 кгс/см до 6 кгс/см ) - 7 метров;

- для высокого (свыше 6 кгс/см до 12 кгс/см ) - 10 метров.

ГРП (типа ПГБ) 1,2 МПа – 15 метров, ШРП 0,6 МПа – 15 метров.

Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП и ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения (таб. 54 ТСН «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»).

Минимальные размеры санитарных разрывов для газопроводов устанавливаются в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.05.06-85.

Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцируются в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии со СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9).

Глава VII. Баланс территорий

7.1. Мероприятия по изменению границ земель сельского поселения

Цели и задачи генерального плана сельского поселения ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, повышение качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных услуг. К данным мероприятиям планирования относятся мероприятия по строительству автомобильных и объектов транспортно-коммуникационной инфраструктуры, по развитию и расширению населенных пунктов, по обеспечению санитарной очистки территории, по обеспечению населения зелеными и лесопарковыми зонами и другие. Распределение земельного фонда республики по категориям земель на первую очередь и расчетный срок, в соответствии с предлагаемыми для реализации мероприятиями, показано в нижеследующей таблице.

Баланс использования территорий

Проектом предлагаются изменения в балансе, связанные с изъятием для следующих целей:

1) для создания площадок нового градостроительного освоения;

2) для строительства учреждений рекреации и туризма;

3) под строительство новых автомобильных дорог;

4) под учреждения обслуживания вне населенных пунктов.

По итогам расчетов для развития населенных пунктов требуется дополнительно земель 155,33 га, изъятие за счет неиспользуемых земель сельхозназначения.

С учетом вышеизложенного баланс земель выглядит следующим образом:

Предлагаемое распределение земельного фонда сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет по категориям земель на расчетный срок

табл. № 17

| №№ | Наименование | Сущ. положение 2013 г | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3671,22 | 61,2 | 3515,89 | 58,6 |
| 2 | Земли в ведении сельских советов (земли населенных пунктов) | 394,38 | 6,6 | 529,71 | 8,8 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и пр. | 104,76 | 1,7 | 124,76 | 2,1 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий (природоохранных территорий) | 23,29 | 0,38 | 23,29 | 0,38 |
| 5 | Земли лесного фонда | 1109,5 | 18,5 | 1109,5 | 18,5 |
| 6 | Земли водного фонда | 549,03 | 9,2 | 543,03 | 9,06 |
| 7 | Земли специального назначения | 1,65 | 0,027 | 1,65 | 0,027 |
| 8 | Прочие территории | 139,78 | 2,33 | 139,78 | 2,33 |
| Итого земли в административных границах | 5993,58 | 100 | 5993,58 | 100 |

Глава VIII. Основные технико-экономические показатели

табл. № 18

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Земельный фонд |
| 1.1. | Всего, в том числе: | га / % | 5993,58/100 | 5993,58/100 |
|  | -земли сельскохозяйственного назначения | –«– | 3671,22/61,2 | 3515,89/58,6 |
|  | -земли поселений (городов, поселков, сельских населенных пунктов) | –«– | 394,38/6,6 | 529,71/8,8 |
|  | -земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиденья, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. | –«– | 104,76/1,7 | 124,76/2,1 |
|  | -земли государственного лесного фонда | –«– | 1109,5/18,5 | 1109,5/18,5 |
|  | - земли особо охраняемых природных территорий | –«– | 23,29/0,38 | 23,29/0,38 |
|  | -земли водного фонда | –«– | 549,03/9,2 | 549,03/9,2 |
|  | -прочие | –«– | 141,4/2,36 | 141,4/2,36 |
| 2.0 | Население |
| 2.1. | Общая численность населения, в том числе: | тыс. чел | 0,982 | 2,884 |
| 2.5. | Число населенных пунктов | ед. | 3 | 3 |
| 2.6. | Плотность населения | чел./кв.км | 16 | 48 |
| 2.7. | Возрастная структура населения2: |  |  |  |
|  | младше трудоспособного возраста | чел/% от общей числен. насел. | 165/16,8 | 490/17 |
|  | в трудоспособном возрасте | –«– | 559/56,9 | 1643/57 |
|  | старше трудоспособного возраста | –«– | 258/26,3 | 750/26 |
| 2.8. | Численность занятого населения, из них: | тыс. чел. | 121 | 361 |
|  | в материальной сфере, в том числе: | тыс.чел | 68 | 202 |
|  | -промышленность | –«– | - | - |
|  | -сельское и лесное хозяйство | –«– | 68 | 190 |
|  | -строительство | –«– | - | 2 |
|  | -транспортная, связь и прочее | –«– | - | 10 |
|  | в нематериальной сфере | –«– | 53 | 159 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда, в том числе: | тыс.кв.м | 23,032 | 86,52 |
| 3.2. | Оборудование жилищного фонда: | % общ.площ. жил. фонда |  |  |
|  | водопроводом | –«– | 20 | 100 |
|  | канализацией | –«– | - | 80 |
|  | газом | –«– | 88 | 100 |
|  | отоплением | –«– | 93 | 100 |
| 3.3. | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 23,4 | 30 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 24 | 173 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения | учащ. | 230 | 415 |
| 4.3. | Учреждения здравоохранения | объекты | 1 | 1 |
|  | стационары | койка | - | - |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли | кв.м торг.пл. | 337 | 636,5 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания | мест | 110 | 135 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 3 | 12 |
| 4.7. | Учреждения культуры | мест | 230 | 663 |
|  | кинотеатры | -//- | - | - |
|  | залы аттракционов | м2 пл.пола | - | - |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения | объект | - | - |
|  | спортивные залы | м2 пл.пола | 160 | 230 |
|  | плоскостные сооружения | га | - | 2,3 |
|  | мотели | -//- | - | - |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность железнодорожной сети | км | - | - |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог, в том числе | –«– | 21,35 | 21,35 |
|  | регионального значения | –«– | 10,35 | 10,35 |
|  | местного значения | –«– | 11,0 | 11,0 |
| 5.3. | Плотность транспортной сети |  |  |  |
|  | железнодорожный транспорт | км/1000 кв.км | - | - |
|  | автомобильный транспорт |  | 361,86 | 361,86 |
|  | трубопроводный транспорт |  | 115 | 115 |
| 5.4. | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | - | - |
| 5.5. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | ед./ 1000 жит. | 158 | 250 |